## Slide 1
箱式变压器故障分析报告

## Slide 2
CATALOGUE
目录
引言
故障类型与原因分析
故障诊断与检测方法
故障处理与预防措施
结论与建议

## Slide 3
引言
01

## Slide 4
01
02
目的和背景
提高箱式变压器的运行稳定性和可靠性，确保电力系统的安全、经济和高效运行。
对箱式变压器故障进行深入分析，找出故障原因，提出相应的解决方案。

## Slide 5
箱式变压器在运行过程中出现异常声音。
变压器油温异常升高，油位异常下降。
变压器输出电压不稳定，影响周边用电设备的正常运行。
故障概述

## Slide 6
故障类型与原因分析
02

## Slide 7
总结词
绕组故障是箱式变压器中常见的一种故障，通常是由于匝间短路、绝缘损坏或过载等原因引起的。
详细描述
绕组故障通常表现为变压器异常响声、油温异常升高、油位异常下降等现象。匝间短路是由于绕组绝缘老化、受潮、异物侵入等原因引起的，而绝缘损坏则可能是由于制造工艺不良、运行环境恶劣、过电压等原因造成的。
绕组故障

## Slide 8
VS
铁芯故障通常是由于铁芯多点接地、铁芯过热或铁芯片间短路等原因引起的。
详细描述
铁芯多点接地会导致变压器内部产生环流，引起局部过热，严重时甚至可能烧毁变压器。铁芯过热则可能是由于变压器过载、冷却系统故障等原因造成的，长时间过热会导致变压器性能下降甚至烧毁。铁芯片间短路则可能是由于制造过程中绝缘受损或运行过程中受潮、积尘等原因引起的。
总结词
铁芯故障

## Slide 9
总结词
分接开关故障通常是由于触头接触不良、弹簧压力不足或绝缘损坏等原因引起的。
详细描述
分接开关触头接触不良会导致触头过热甚至熔化，引起变压器内部短路。弹簧压力不足则会导致触头压力不够，引起触头接触不良。绝缘损坏可能是由于制造工艺不良、运行环境恶劣、过电压等原因造成的。
分接开关故障

## Slide 10
总结词
变压器油故障通常是由于油质劣化、油量不足或油温异常升高等原因引起的。
要点一
要点二
详细描述
油质劣化可能是由于油中存在水分、杂质或抗氧化剂不足等原因引起的，这些因素会导致变压器油的绝缘性能下降，引起变压器内部放电或短路。油量不足则会导致变压器内部温度升高，加速变压器油的劣化。油温异常升高可能是由于变压器过载、冷却系统故障或变压器内部短路等原因引起的，长时间高温运行会导致变压器性能下降甚至烧毁。
变压器油故障

## Slide 11
故障诊断与检测方法
03

## Slide 12
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/015040030230011100