## Slide 1
混凝土墩台的施工
路桥教研室

## Slide 2
混凝土墩台施工
一、墩台施工的基本要求
二、混凝土工程
三、墩台顶帽施工
四 、拼装式墩台施工
五、高桥墩的施工

## Slide 3
现场就地浇筑与砌筑
现场拼装预制(混凝土、钢筋混凝土、 预应力混凝土)块件
模板工程
混凝土工程
砌体工程
墩台施工基本要求：
保证其位置、高程、各部分尺寸与材料强度均符合设计 的规定。
一、墩台施工的基本要求
墩台施工过程、
墩台施工方法

## Slide 4
一 、墩台施工的基本要求
混凝土墩台施工容许误差 (mm)

## Slide 5
墩内井架布置
墩外井架布置
二、混凝土工程
内容： 配料、搅拌、运输、灌筑、养护过程。
(一)混凝土垂直运输

## Slide 7
(二)混凝土浇筑要点
(1)做好准备：检查模板、钢筋和预埋体，做验收记录；
(2)防止离析措施：滑槽、串筒、底开吊桶；
(3)浇筑厚度
(4)连续浇筑：间歇时间一般不超过2h;
(5)分块浇筑规定：
①接触面平行较小边；
②接缝错开；
③每块宽度1.5～2.0m, 面积大于50平米。
二、混凝土工程

## Slide 8
二、混凝土工程
(二)混凝土浇筑要点
桥墩混凝土灌注

## Slide 9
(三)大体积混凝土
1、大体积混凝土掺片石
一般要求：
①石块最大尺寸不大于墩截面最小边长的1/4;
②片石净距不小于15cm;
③边距不小于25cm;
④最上层片石上应覆盖25cm厚混凝土。
二、 混凝土工程

## Slide 10
(三)大体积混凝土
1、 大体积混凝土措施
为避免水化热过高，导致混凝土因内外温差引起裂缝，可采 取如下措施：
改善集料级配、降低水灰比
采用水化热低的水泥
减小浇筑层的厚度，加快混凝土散热速度
用料避免太阳曝晒
混凝土内埋置冷却管通水冷却
二、混凝土工程

## Slide 11
、混凝土工程
(三)大体积混凝土

## Slide 12
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/045042012333011110