## Slide 1
X线放射物理与防护第二章

## Slide 2
X线放射物理基础
X线放射防护原则
X线放射防护设备与措施
X线放射工作人员的健康管理
X线放射事故的预防与处理

## Slide 3
01
X线放射物理基础

## Slide 4
高速运动的电子轰击靶物质，电子突然受阻，其动能以X线形式放出。
X线的产生
X线是一种波长很短的电磁波，具有穿透性、荧光效应、感光效应和电离效应。
X线的性质
X线的产生与性质

## Slide 5
X线与物质的相互作用
X线光子被原子内层电子吸收，使电子脱离原子成为自由电子，同时X线光子消失。
康普顿效应
X线光子与原子外层电子相互作用，将部分能量传递给电子，使电子获得动能脱离原子成为自由电子，同时X线光子改变方向并损失部分能量。
电子对效应
当X线光子的能量足够高时，在原子核库仑场作用下，光子转化为一个正电子和一个负电子。
光电效应

## Slide 6
X线的剂量
表示X线光子的数量，与X线光子的能量和数量有关。剂量单位是伦琴（R）或库仑每千克（C/kg）。
X线的测量
使用剂量计测量X线的剂量，常用的剂量计有电离室剂量计、荧光屏剂量计和胶片剂量计等。在测量时需注意剂量计的放置位置、测量时间和环境条件等因素对测量结果的影响。
X线的剂量与测量

## Slide 7
02
X线放射防护原则

## Slide 8
放射防护的基本原则
对于个人受到的照射剂量进行限制，保证个人受到的所有照射量的总和不超过规定限值。
个人剂量限值
任何伴有辐射的实践必须经过充分论证，权衡利弊。只有当该项所带来的社会总利益大于为其所付出的代价的时候，才认为该项实践是正当的。
实践正当化
使放射性和照射量在可以合理达到的尽可能低的水平。
放射防护最优化

## Slide 9
放射防护的法规与标准
我国颁布的放射防护法规和标准主要有《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》等。
国际上，国际原子能委员会（IAEA）和国际放射防护委员会（ICRP）发布的放射防护法规和标准被广泛接受和应用。

## Slide 10
在医疗领域，X线放射防护对于保护医护人员和患者的健康至关重要，如使用铅围裙、铅屏风等防护措施。
在科研领域，涉及放射性物质的实验室和研究机构必须遵守相关法规和标准，确保工作人员和公众的安全。
在工业领域，对于使用X射线进行无损检测的工作人员，必须采取严格的防护措施，如使用防护服、定期监测辐射剂量等。
放射防护的实践与应用

## Slide 11
03
X线放射防护设备与措施

## Slide 12
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/048052003043006034