## Slide 1
《建筑构造》课件-4墙体

## Slide 2
目录
CONTENTS
墙体的定义与分类
墙体的功能与要求
墙体的细部构造
墙体的抗震设计
墙体的节能设计

## Slide 3
01
墙体的定义与分类

## Slide 4
墙体的定义
墙体是建筑物的承重和围护结构，通常由砖、混凝土、木材等材料构成，具有承受建筑物重量、抵抗水平荷载和保温、隔热、隔音等功能。
墙体的厚度、材料和构造方式等因素决定了其承重和围护性能，对建筑物的安全性和舒适性有着重要影响。

## Slide 5
按材料分类
01
墙体可以分为砖墙、混凝土墙、木板墙等。不同材料的墙体具有不同的物理性能和承重能力，适用于不同的建筑类型和功能需求。
按构造方式分类
02
墙体可以分为实心墙、空心墙、复合墙等。实心墙由单一材料构成，空心墙内部填充有保温材料，复合墙则由两种或多种材料组成，具有更好的保温、隔热和隔音性能。
按功能分类
03
墙体可以分为承重墙和非承重墙。承重墙主要承受建筑物重量，非承重墙则主要用于分隔空间和围护作用。
墙体的分类

## Slide 6
02
墙体的功能与要求

## Slide 7
墙体承受楼板和屋顶的重量，并将其传递至基础，保持建筑的稳定性。
承重功能
墙体作为建筑物的外围护结构，能够抵御风雨、寒暑等自然因素的侵袭，同时为室内提供良好的环境。
围护功能
墙体可以将建筑内部空间分隔成不同的功能区域，满足人们的生活和工作需求。
分隔空间
墙体能够起到保温隔热的作用，调节室内温度，提高居住的舒适度。
保温隔热
墙体的功能

## Slide 8
墙体应具有足够的强度和稳定性，能够承受各种外力和自重的压力，防止出现裂缝、变形等现象。
强度与稳定性
保温隔热性能
防火性能
隔音性能
墙体应具备良好的保温隔热性能，能够有效地阻隔室内外的热量交换，保持室内温度的稳定。
墙体的材料应具备相应的防火性能，能够承受一定时间的火灾考验，保障人们的生命财产安全。
墙体应具备良好的隔音性能，能够有效地阻隔室内外的噪音，提高居住和工作的舒适度。
墙体的要求

## Slide 9
03
墙体的细部构造

## Slide 10
墙脚构造是指墙体的底部与地面接触的部分，其作用是防止土壤中的水分和潮气侵蚀墙体，同时增强墙体的稳定性。
墙脚构造通常包括砖石基础、混凝土垫层、防潮层和散水等部分。其中，砖石基础用于承受墙体的重量，混凝土垫层提供平整的基面，防潮层防止水分侵入，散水则将多余的水分排走。
墙脚构造

## Slide 11
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/096145215221010033