## Slide 1
《高效液相》ppt课件

## Slide 2
CATALOGUE
目录
高效液相色谱法简介
高效液相色谱仪
高效液相色谱分离技术
高效液相色谱在生物医药领域的应用
高效液相色谱实验技术
高效液相色谱技术前沿与展望

## Slide 3
01
高效液相色谱法简介

## Slide 4
高效液相色谱法（HPLC）是一种分离和分析复杂样品中各种化合物的技术。
利用不同物质在固定相和流动相之间的分配系数差异进行分离，通过检测器进行检测，收集各个组分，达到分析样品组分的目的。
定义与原理
原理
定义

## Slide 5
起源
1940年代
1960年代
1970年代至今
发展历程
01
02
03
04
20世纪初，俄国植物学家茨维特发明了色谱法。
气相色谱法（GC）出现，并逐渐发展成熟。
高效液相色谱法（HPLC）开始发展，并逐渐取代气相色谱法。
高效液相色谱法不断完善和应用，成为重要的分离分析方法之一。

## Slide 6
应用领域
医药工业
食品工业
用于药物成分分析、药物代谢研究等。
用于检测食品中的添加剂、农药残留等。
化学工业
环境监测
农业
用于分离和纯化有机化合物、高分子材料等。
用于检测水、土壤、空气等环境样品中的有害物质。
用于检测农产品中的农药残留、营养成分等。

## Slide 7
02
高效液相色谱仪

## Slide 8
仪器组成
将样品注入色谱柱，是色谱仪的重要部件之一。
用于分离样品中的各组分，由固定相和流动相组成。
检测色谱柱流出的组分，并将其转换为电信号。
用于采集、处理和显示检测器输出的信号。
进样器
色谱柱
检测器
数据处理系统

## Slide 9
常用的填料有硅胶、氧化铝、活性炭等，根据不同分离需求选择合适的填料。
色谱柱填料
流动相
检测器类型
用于携带样品通过色谱柱的溶剂或混合物，对分离效果有重要影响。
常见的高效液相色谱检测器有紫外-可见光检测器、荧光检测器、电导检测器等。
03
02
01
重要部件介绍

## Slide 10
为避免杂质和颗粒物堵塞色谱柱，需要对样品进行适当的前处理。
样品前处理
根据分离需求选择合适的流动相，并进行过滤和脱气处理。
流动相选择与处理
定期清洗和再生色谱柱，以保持其分离效果和使用寿命。
柱子清洗与再生
定期对高效液相色谱仪进行维护和保养，确保其正常运行和使用效果。
仪器维护与保养
操作与维护

## Slide 11
03
高效液相色谱分离技术

## Slide 12
利用极性固定相和极性流动相的吸附作用进行分离。
总结词
正相色谱法是一种常用的分离技术，它利用极性固定相和极性流动相之间的吸附作用进行分离。在正相色谱法中，固定相通常是极性物质，如硅胶或氧化铝，而流动相也是极性物质，如醇或水。在分离过程中，组分在固定相和流动相之间的吸附和解吸作用不同，从而实现分离。
详细描述
正相色谱法

## Slide 13
总结词
利用非极性固定相和极性流动相反的作用力进行分离。
详细描述
反相色谱法是一种常用的分离技术，它利用非极性固定相和极性流动相反的作用力进行分离。在反相色谱法中，固定相通常是烷基硅胶或C8、C18等非极性物质，而流动相则是极性物质，如水、甲醇或乙腈等。在分离过程中，组分在固定相和流动相之间的作用力不同，从而实现分离。
反相色谱法

## Slide 14
总结词
利用离子交换剂与溶液中离子间的相互作用进行分离。
要点一
要点二
详细描述
离子交换色谱法是一种常用的分离技术，它利用离子交换剂与溶液中离子间的相互作用进行分离。在离子交换色谱法中，固定相通常是离子交换剂，如磺酸基阳离子交换剂或羧酸基阴离子交换剂，而流动相则是含有不同离子的溶液。在分离过程中，组分与离子交换剂之间的相互作用不同，从而实现分离。
离子交换色谱法

## Slide 15
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/356052022025010032