## Slide 1: 液压支架操作工
凯嘉员工学院
王金龙
2023最新整理收集
do something

## Slide 2
一、单体液压支柱
1、单体液压支柱
按供液方式分为内注式和外注式。
类 型：单体液压支柱和液压支架。
第一节 液压支架基础知识

## Slide 3
1、单体液压支柱
（1）外注式单体液压支柱
DZ型内注式单体液柱为例。
组成：主要由顶盖1、三用阀2、活柱3、缸体4、复位弹簧5、活塞6、底座7等组成。

## Slide 4
（2）工作三个阶段：
升柱初撑：这时支柱内腔的压力为泵站压力，支柱给予顶板的支撑力为初撑力。
承载溢流：支柱载荷始终保持在额定工作阻力左右。
卸载回柱：自重完成回柱

## Slide 5
（3）三用阀：
组成：注液单向阀、安全阀、卸载阀和左右阀筒。
功用：支柱的升柱、过载保护和卸载降柱等三种职能。

## Slide 6: 二、液压支架
作用：支撑和维护顶板，提供安全作业的支护
两大功能：支护、前移；

## Slide 7
基本组成部分
1、液压支架的基本组成部分
承载结构件
执行元件
控制和操纵元件
辅助装置

## Slide 8
顶 梁
前 梁
护帮板
掩 护 梁
连 杆
立 柱
千斤顶
底 座
推移装置
千斤顶
承载结构件
辅 助 装 置
执 行 元 件

## Slide 9
2、控制和操纵元件
（1）操纵阀：使液压缸换向，实现各种动作。
三位四通换向阀
二位三通换向阀

## Slide 10
（2）安全阀：限制液体压力的液压元件。
超过调定压力——开启
低于调定压力——关闭

## Slide 11
（3）液控单向阀：闭锁并控制释放立柱或千斤顶工作腔液体，使其获得额定工作阻力的液压元件。

## Slide 12: 3、液压支架的工作原理
液压支架是由若干液压元件（油缸和阀件）与一些金属结构件按一定连接方式组合而成的依靠高压液体、立柱和相应的动力千斤顶可实现升、降、推、移四个动作来完成支撑顶板和移架推溜。

## Slide 13
升
架

## Slide 14
推
溜

## Slide 15
降
架

## Slide 16
移
架

## Slide 17: 思考题：
在实际应用中图中的这种推移方式是否合理？

## Slide 18: 4、液压支架分类
液压支架按其对顶板的支护方式和结构特点不同，分为三种基本架型：
支撑式
掩护式
支撑掩护。

## Slide 19
大家请跟我去
现场学习去

## Slide 20
感谢聆听

## Slide 21: 液压支架安全操作
凯嘉员工学院
王金龙

## Slide 22
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/418135105143006027