## Slide 1
计算机网络技术课件

## Slide 2
目录
计算机网络概述
网络体系结构与协议
局域网技术
网络设备与连接
网络管理与安全

## Slide 3
目录
因特网应用
互联网新技术
网络操作系统与服务器
网络设计与案例分析

## Slide 4
计算机网络概述
01

## Slide 5
01
02
03
由若干个计算机和通信设备通过特定的协议和标准连接起来，以实现资源共享和信息交换的系统。
计算机网络
计算机网络中的计算机可以共享硬件、软件和数据等资源，提高资源利用率和工作效率。
资源共享
计算机网络中的计算机之间可以通过网络进行数据、文件、邮件、语音、视频等信息的交换，实现信息的高效传递和交流。
信息交换
计算机网络定义

## Slide 6
面向终端的计算机网络
20世纪50年代初，美国军方为了远程控制导弹，将多个计算机通过线路连接起来，实现了计算机之间的信息交换。
TCP/IP协议的诞生
20世纪70年代初，ARPANET采用TCP/IP协议，实现了不同类型计算机之间的互联互通，奠定了现代互联网的基础。
互联网的普及和发展
随着计算机技术的不断发展，互联网逐渐普及到全球范围内，成为人们获取信息、交流沟通的重要平台。
ARPANET
20世纪60年代末，美国国防部高级研究计划局（ARPA）为了实现计算机之间的通信和资源共享，建立了ARPANET，这是世界上第一个真正意义上的互联网。
计算机网络发展历程

## Slide 7
01
根据覆盖范围分类
局域网（LAN）、城域网（MAN）、广域网（WAN）。
02
根据拓扑结构分类
星型网络、总线型网络、环型网络、网状网络。
03
根据传输介质分类
有线网络（双绞线、同轴电缆、光纤等）、无线网络（Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等）。
计算机网络分类

## Slide 8
网络体系结构与协议
02

## Slide 9
概述：OSI（Open Systems Interconnection）参考模型是计算机网络体系结构的一种标准模型，它将网络通信过程划分为七个独立但相互关联的层次，以便更好地理解和设计网络系统。
OSI参考模型

## Slide 10
负责传输比特流，涉及电气、机械和定时接口的规范。
物理层
数据链路层
网络层
负责将比特流组合成帧，以及帧的发送和接收。
负责数据包的发送和接收，处理路由和逻辑地址。
03
02
01
OSI参考模型

## Slide 11
提供端到端的数据传输服务，确保数据的顺序和完整性。
传输层
负责建立、管理和终止会话。
会话层
用于数据表示、加密、压缩等。
表示层
提供网络服务访问点，处理特定应用程序细节。
应用层
OSI参考模型

## Slide 12
概述
TCP/IP协议族是一组网络通信协议，它定义了互联网上数据传输的标准。TCP（传输控制协议）和IP（网际协议）是其中最核心的协议。
负责数据包的发送和接收，根据IP地址进行路由选择。
提供可靠的、面向连接的数据传输服务，确保数据的顺序和完整性。
提供无连接的数据传输服务，适用于需要快速传输但对数据完整性要求不高的场景。
用于在IP主机和路由器之间传递控制消息。
IP
UDP
ICMP
TCP
TCP/IP协议族

## Slide 13
01
IP地址
02
DNS
IP地址是用于唯一标识互联网上每台计算机或设备的32位地址。随着互联网的发展，IPv4地址资源逐渐耗尽，IPv6地址开始得到广泛应用。
DNS（Domain Name System）将易于记忆的域名转换为IP地址，使人们能够通过域名访问互联网上的资源。DNS服务器在全球范围内构成层次结构，以解析域名和IP地址之间的映射关系。
IP地址与DNS

## Slide 14
局域网技术
03

## Slide 15
以太网技术
以太网技术概述：以太网是一种常见的局域网技术，它使用CSMA/CD协议来控制网络中的数据传输。以太网技术具有简单、高效、可靠的特点，因此在许多企业和组织中得到广泛应用。
以太网帧结构：以太网帧是数据传输的基本单位，它由目标地址、源地址、类型/长度、数据和帧校验序列等部分组成。了解以太网帧结构对于网络管理员和开发人员来说非常重要，因为它涉及到数据包的封装和解析。
以太网电缆和连接器：以太网电缆通常使用双绞线或光纤，而连接器则包括RJ-45和SC等类型。在构建以太网网络时，选择合适的电缆和连接器对于确保网络的稳定性和性能至关重要。
以太网交换机和路由器：以太网交换机和路由器是构建以太网网络的重要设备。交换机工作在数据链路层，用于连接多个以太网设备并实现数据的快速转发。路由器则工作在网络层，用于连接不同的网络并实现数据的路由。

## Slide 16
无线局域网技术是一种利用无线电波传输数据的局域网技术。与传统的有线局域网相比，无线局域网具有灵活性高、易于扩展和维护等优点。
无线局域网技术概述
无线局域网主要由无线网卡、接入点（AP）和网络管理软件等部分组成。无线网卡负责发送和接收无线信号，接入点则负责将无线信号转换为有线信号，以便与互联网或其他网络进行通信。
无线局域网的组成
无线局域网的传输方式包括扩频通信、跳频通信和直接序列扩频等。不同的传输方式具有不同的特点和应用场景，选择合适的传输方式对于确保无线局域网的性能至关重要。
无线局域网的传输方式
无线局域网的安全问题一直是备受关注的话题。常见的安全措施包括使用加密技术、访问控制列表和防火墙等。了解并采取适当的安全措施对于保护无线局域网免受攻击和数据泄露至关重要。
无线局域网的安全问题
无线局域网技术

## Slide 17
01
02
03
04
虚拟专用网技术概述：虚拟专用网（VPN）是一种可以在公共网络上建立加密通道的技术，通过这种技术可以使远程用户访问公司内部网络资源时，实现安全的连接和数据传输。VPN通常被用于企业分支机构、远程用户和合作伙伴之间建立安全的通信链路。
VPN的分类：根据实现方式的不同，VPN可以分为远程访问VPN和站点到站点VPN。远程访问VPN通常用于远程用户访问公司内部网络资源，而站点到站点VPN则用于企业分支机构或合作伙伴之间建立安全的通信链路。
VPN的关键技术：VPN的实现需要用到一些关键技术，如隧道技术、加密技术和身份认证技术等。这些技术可以确保数据在公共网络上传输时的机密性和完整性，同时还可以验证用户的身份，防止未授权访问。
VPN的优缺点：VPN具有一些明显的优点，如可以降低通信成本、提高网络安全性等。但是VPN也存在一些缺点，如可能会影响网络性能、存在一定的管理维护成本等。因此在使用VPN时需要根据实际需求进行权衡和选择。
虚拟专用网技术

## Slide 18
网络设备与连接
04

## Slide 19
路由器
路由器是连接不同网络的设备，能够根据IP地址将数据包从一个网络转发到另一个网络。主要功能包括路由、网络分段、动态主机配置协议（DHCP）和网络地址转换（NAT）。
交换机
交换机是一种多端口网络设备，能够连接多个终端并实现数据交换。交换机根据MAC地址表进行数据帧的转发，支持虚拟局域网（VLAN）和生成树协议（STP）。
路由器与交换机

## Slide 20
调制解调器是一种将数字信号转换为模拟信号或将模拟信号转换为数字信号的设备。它通常用于将计算机连接到电话线以进行拨号上网。
DSL（数字用户线）是一种利用现有电话线提供高速数字接入的技术。常见的DSL技术包括ADSL和VDSL。DSL调制解调器是实现DSL连接的关键设备。
调制解调器与DSL
DSL
调制解调器

## Slide 21
有线电视网络通常使用同轴电缆传输电视信号。随着技术的发展，有线电视网络也提供了数据传输服务，如宽带上网和语音服务。
有线电视
光纤是一种利用光信号传输数据的通信介质。光纤具有传输速度快、容量大、抗干扰能力强等优点，是现代通信网络的主要传输介质。光纤可以用于构建高速局域网和广域网，提供高带宽的数据传输服务。
光纤
有线电视与光纤

## Slide 22
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427150144133006026