## Slide 1
编组列车的基本要求
03
列车长度的确定
04
第三章 编组列车
第一节 编组列车的一般要求
列车重量(牵引定数）
的确定
05
禁止编入列车的机车车辆
02
列车的分类
01

## Slide 2
车辆编入列车的技术条件、隔离限制、自动制动机数量作用和挂配要求、列车尾部挂车条件、编入列车的机车编挂位置等，必须符合《技规》有关“编组列车”的规定。同时，对于各类危险货物、易燃普通货物及装载上述货物车辆编入列车的隔离限制，编挂装载超限货物车辆和特种车辆，还要执行铁道部《铁路危险货物运输管理规则》、《铁路超限超重货物运输规则》等规章的有关规定及临时指示。
编组列车的基本要求
1．按《技规》规定编组列车

## Slide 3
列车种类、去向、编组内容、车组和车辆的编挂位置必须符合列车编组计划的规定。列车牵引重量、长度必须符合列车运行图的规定。凡跨及两个及以上区段的直通或直达列车，各区段规定的牵引重量、长度不同时，还应符合列车编组计划规定的基本组的重量和长度。
编组列车的基本要求
2.按列车编组计划和列车
运行图规定编组列车

## Slide 4
编组列车的基本要求
03
列车长度的确定
04
第三章 编组列车
第一节 编组列车的一般要求
列车重量(牵引定数）
的确定
05
禁止编入列车的机车车辆
02
列车的分类
01

## Slide 5
为了保证行车安全，在编组列车时，对其编挂的机车车辆，在技术条件上必须有一定的要求。凡属本条所列之一的车辆，禁止编入列车：
禁止编入列车的机车车辆

## Slide 6
插有扣修、倒装色票的车辆多系故障车辆，经检车人员确定，车辆技术状态不良、定检到期或过期需要扣修或重车因技术状态不良需倒装后进行摘车修理。这些车辆不准使用，列检人员应按照规定正确插、撤色票，并及时向车站发出“车辆检修通知书”，车站应迅速送往车辆部门指定地点修理。其他人员不准任意插、撤色票。
禁止编入列车的机车车辆
1．插有扣修、倒装色票的及
车体倾斜超过规定限度的

## Slide 7
车体倾斜超过规定限度的车辆。车体倾斜指车辆一侧或一端倾斜，一般是由于车体结构变化，弹簧衰弱或装载偏重、集重、超重等所造成。车体倾斜可能使弹簧折断或车辆热轴，在运行中车体左右摇摆，甚至可能发生脱轨，同时车体倾斜超过限度（客车超过50 mm，货车超过7 5 mm时，也可能侵入限界，与信号设备、建筑物或邻线机车车辆接触。
禁止编入列车的机车车辆
1．插有扣修、倒装色票的及
车体倾斜超过规定限度的

## Slide 8
这些机车车辆经过激烈冲撞，其主要零部件，如转向架、轮对轴箱、车钩及车底架等，可能存在隐患，容易产生损伤，威胁行车安全，所以未经过列检检查时，禁止编人列车。
禁止编入列车的机车车辆
2．曾经发生冲突、脱轨或
曾编入发生特别重大、重大、
较大事故列车内以及在火灾、
爆炸、水灾等自然灾害中损坏，
未经检查确认可以运行的

## Slide 9
货物装车后，在平直线路上停留时，货物的高度和宽度有任何部位超过机车车辆限界或特定区段装载限界，均为超限货物。在平直线路上停留虽然不超限，但行经半径为300 m曲线线路时，货物的内侧或外侧计算宽度（已经减去曲线水平加宽量36 mm以后），仍然超限的，亦为超限货物。
装载超限货物的车辆，在运行上须有特殊的要求，如限制运行速度，禁止通过的线路、桥梁和隧道等，列车调度员均应根据批准装运电报发布挂运命令，否则禁止编人列车。
禁止编入列车的机车车辆
3．装载货物超出机车车辆
限界，无挂运命令的

## Slide 10
跨装，系指一件货物的长度或重量不能容纳于一辆车上，须用两辆平车共同负担载重。为使跨装货物的车辆能灵活地通过曲线，必须在车辆与货物之间使用特殊装置——转向架。同时，为了防止因车钩弹簧压缩、伸张而造成货物的窜动，在货物跨装的车辆与车辆之间，一般应使用车钩缓冲停止器（铁道部明确规定可不使用的除外）。如无跨装特殊装置，通过小半径曲线或坡道地段则可能产生移动，甚至发生脱轨或颠覆。跨及两车装载的汽车或爬装的汽车，由于有车轮的小距离转动，可以缓解和适应车钩的伸缩，因此，不用使用跨装特殊装置。
禁止编入列车的机车车辆
4. 装载跨装货物（跨及两平车的汽车除外）的平车，无跨装特殊装置的

## Slide 11
平车及敞车装载的货物，违反《铁路货物运输规程》和《铁路货物装载加固规则》规定的装载加固技术条件时，就会造成货物窜动或发生货物坠落，危及行车安全。
禁止编入列车的机车车辆
5. 平车及敞车装载货物违反装载和加固技术条件的

## Slide 12
未关闭端、侧板或侧开门的车辆，在运行中侧板或侧开门可能掀动或摇晃，甚至超出机车车辆限界，威胁线路附近设备和人员的安全。一旦端、侧板或侧门脱落，还可能导致列车脱轨，甚至颠覆。底开门不关闭，容易刮坏道岔，甚至脱落。每一底开门为两个扣铁，如只用一个扣铁关闭底开门，经过震动底开门仍可开放，使货物散落而引起车辆脱轨。
禁止编入列车的机车车辆
6. 未关闭侧开门、底开门以及平车未关闭端、侧板的（有特殊规定者除外）

## Slide 13
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/457151021133006035