## Slide 1
第三章常用电路定理
● 重点：
1.叠加定理与齐次定理；
2.置换定理；
3.戴维南定理与诺顿定理；
4.最大功率传输定理；

## Slide 2
§3.1叠加定理与齐次定理
由线性元件和独立电源组成的电路称为线性电 路。不管是选用电路中的电压变量还是电流变量来 列写电路方程，最终得到的是一组线性方程，由代 数知识很容易知道，方程的解具有可加性和齐次性， 这个性质在电路分析中即为响应(电路中的电流或 电压)和激励(独立电源)之间满足可加性和齐次 性，称可加性为叠加性质，称齐次性为比例性质。

## Slide 3
3.1.1叠加定理
叠加定理可以表述为：在任何由线性元件、线 性受控源及独立源组成的线性电路中，每一支路的 响应(电压或电流)都可以看成是各个独立电源单 独作用时，在该支路中产生响应的代数和。
应用叠加原理时要注意以下几点：
·叠加原理仅适用于线性电路求解电压和电流响应，而 不能用来计算功率。这是因为线性电路中的电压和电 流都与激励(独立源)呈一次函数关系，而功率与激 励不再是一次函数关系。

## Slide 4
· 应用叠加原理求电压、电流是代数量的叠加，特别 注意各个代数量的符号。若某一个独立源单独作用 时在某一支路产生响应的参考方向与所求这一支路 响应的参考方向一致取正号，反之则取负号。
·当一独立源作用时，其他独立源都应等于零值。即 独立电压源用短路代替，独立电流源用开路代替。
·若电路中含有受控源，应用叠加原理时要注意，受 控源不是独立源，不能单独作用。在独立源每次单 独作用时，受控源要保留在电路中，其数值随每一 独立源单独作用时控制量数值的变化而变化。

## Slide 5
解：绘出每一个独立源单独作用时的电路，如图3.4 (a)(b)(c)(d) 所示，
例3-1 电路如图3.3 所示，用叠加原理求电流。

## Slide 6
(a)
(d)
(b)
(c)

## Slide 7
由图3.4 (c) 所示，运用分流公式后，可以求得
由图3.4 (a) 所示，列写KVL 方程可得
(2+4+4)i₄-20=0, 求得 i=2A。
由图3.4 (b) 所示，可知4V 电源不作用于电路，因此电流i=0A。
由图3.4 (d) 所示，运用分流公式后，可以求得
由叠加原理，可得

## Slide 8
3.1.2齐次定理
线性电路的另一个重要特性就是齐次性(又称 为比例性),把该性质总结为线性电路中另一重要 的定理--齐次定理。
齐次定理表述为： 当一个激励源(独立电压源或 独立电流源)作用于线性电路时，其任意支路的响 应(电压或电流)与该激励源成正比。

## Slide 9
用齐性原理，先求出uz/u₂ 即网络函数 H, 再代入数值求解。
方法：设 Iπ=1A, 标出节点A 、B 、C, 电路如图3.10所示。
例3-3 电路如图3.9所示，求电压uz 的数值。

## Slide 10
解：设iz=1A
ur=l×20=20V tugc=30V
uc=(1+1)×10+30=50V
所以，当u ₂ =10 时 ，uz=2.22 V
(转移电压比)

## Slide 11
3.2置换定理
置换定理(又称替代定理):具有唯一解的电
路中，若已知第k条支路的电压U 和电流I, 且该支 路与电路中其他之路无耦合，则无论该支路是由什 么元件组成的，总可以用下列的任何一个元件去置 换：
(1)电压等于U,的理想电压源。
(2)电流等于I 的理想电流源。
(3)电阻值为U/I₄ 的理想电阻元件R

## Slide 13
3.3戴维南定理与诺顿定理
在电路问题的分析过程中，有时只研究某一支 路的电压、电流或功率。对所研究的支路来说，电 路的其他部分可以看成一个含源的单口网络(电路 )。戴维南定理和诺顿定理提供了求含源线性单口 网络等效电路及VCR的另一种方法。如果将含源线性 单口网络等效成电压源形式，应用的则是戴维南定 理；如果将含源线性单口网络等效成电流源形式， 应用的则是诺顿定理。

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/458035100136006046