## Slide 1
油厂循水炉 水 水
管理 件

## Slide 2
• 循环水锅炉水水质管理概述
• 水质分析与监测
• 水质异常处理与防控
• 锅炉水处理技术与优化
• 水质管理与节能减排
• 实际案例分析与操作实训

## Slide 4
循环水锅炉系统简介
循环水锅炉是炼油厂中的重要设备之一，用于产生蒸汽驱动
各种工艺过程。
循环水锅炉系统由锅炉本体、给水系统、循环水系统、燃烧
系统等组成，其中水质管理是关键环节。

## Slide 5
水质管理的重要性和目标
重要性
锅炉水的水质直接影响锅炉的安全运行、热效率和寿命，因此水质管理至关重
要。
目标
确保锅炉水中的各项指标在规定范围内，防止锅炉结垢、腐蚀和积盐等问题，
保持锅炉的良好运行状态。

## Slide 6
水质管理的原则和方法
原则
• 严格控制进水水质，确保水源的可靠性。
• 定期进行水质分析和监测，及时发现并解决问题。

## Slide 7
水质管理的原则和方法
• 采用合适的水处理技术和设备，确保水质稳定达标。

## Slide 8
水质管理的原则和方法
方法
• 化学处理：通过添加化学药剂，如缓蚀剂、阻垢剂等，调节锅炉水的
酸碱度、硬度等指标。
• 物理处理：利用物理手段如过滤、沉淀等，去除水中的悬浮物、杂质等。

## Slide 9
水质管理的原则和方法
• 监测与分析
定期采集锅炉水样，进行化验分析，了解水质状况，指导水处理措施的实施。
• 设备维护
定期清洗、检修锅炉及水处理设备，确保其正常运行，提高水质管理效果。

## Slide 11
水质分析指标及标准
pH值
电导率
衡量水的酸碱度，通常锅炉水的pH
表示水中离子浓度的指标，高电导率
可能导致锅炉结垢。
值应控制在8.5~9.2之间，以防锅炉
内壁腐蚀。
总硬度
溶解氧
由钙、镁离子引起，高硬度水会导致
锅炉结垢，影响热效率。
过高的溶解氧会加速锅炉金属的氧化
腐蚀。

## Slide 12
水质监测设备和方法
01
02
03
在线监测仪器
实验室分析
试纸法
如pH计、电导仪，实时监
测关键指标，确保锅炉安
全运行。
定期采集水样，利用分光
光度计、滴定法等，对各
项水质指标进行全面分析。
适用于现场快速检测某些
指标，如pH试纸。

## Slide 13
水质监测的频率与记录
实时监测：关键参数如pH、电导率应实时监测，
确保参数异常时及时调整。
定期检测：每周至少进行一次全面水质检测，确
保水质符合标准。
记录管理：每次检测都应详细记录，包括检测时
间、检测方法、各项指标的数值等，以便后续跟
踪分析。
通过以上管理课件的学习和实施，炼油厂能够确
保循环水锅炉的水质稳定，从而确保锅炉的安全、
高效运行，为企业节约维护成本并提高生产效率。

## Slide 15
常见水质异常现象及原因
浑浊度增加
水色变化
可能是由于水中悬浮物、胶体物质增多或水
流速度过快造成的。
水呈现黄、红、棕等异常颜色，可能是由于
水中杂质、藻类、有机物增多导致的。
异味出现
pH值波动
水散发出异味，可能是有机物污染、氯气过
pH值偏高或偏低，可能由酸碱污染、水处
理剂投放不当等造成。
量等原因引起的。

## Slide 16
水质异常处理方法与措施
增加换水次数
投加除藻剂
针对悬浮物增多等引起的浑浊度增加，可
适当增加换水次数，降低水中杂质含量。
针对藻类繁殖导致的水色变化，可定期投
加除藻剂，控制藻类生长。
活性炭吸附
调整水处理剂投放量
针对有机物污染引起的异味，可采用活性
炭吸附技术，去除水中的有机物。
针对pH值波动，可适当调整水处理剂的投
放量，稳定水的酸碱度。

## Slide 17
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/507133063110006046