## Slide 1: 无线局域网媒体访问控制协议基础
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第1页!

## Slide 2: 课程要点
4.1 引言 4.2 MAC协议基础 4.2.1 广播信道及多址接入技术 4.2.2多址接入信道模型 4.2.3 多址接入协议的主要性能指标 4.3 典型的时分多址接入MAC协议与性能 4.3.1 多址接入MAC协议的分类 4.3.2 ALOHA协议 4.3.3 CSMA协议 4.3.4 按需分配方式MAC协议
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第2页!

## Slide 3
4.1 引言
传输媒体及其频带是局域网络特别是一大类广播信道局域网络所有站点共享的系统资源。局域网的络媒体访问控制（MAC）协议是在局域网内将传输媒体的频带有效地分配给网络各站点用户的方法。媒体访问的控制策略对整个局域网络的性能（吞吐量、帧延迟时间等）来说是至关重要的。
本节课程概括介绍适合广播信道的局域网络媒体访问控制（MAC）协议。这些协议虽然有些并非为为无线局域网所设计，但原则上都可以用于作为无线局域网的媒体访问控制（MAC）协议。在介绍广播信道模型的基础上，分析了经典的ALOHA协议、CSMA协议的原理及性能，最后对适合无线局域网的CSMA∕CA等协议进行讨论。
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第3页!

## Slide 4
4.2 MAC协议基础
4.2.1 广播信道及多址接入技术
一．广播信道概念及信道的容量
所谓广播信道，简单说来是指系统中的所有站点都连接在该信道上，这些站点中的任何一个所发送出的信号，都可以被系统中与信道相连接的所有其它站点接收到。
信道是有容量限制的，而信道容量则是信道资源大小的量度，表示信道能够可靠传输信息的速率能力。信道容量的大小由下面的香农公式给出：
C = B·log2（1+S/N）
式中，C为信道容量，单位为bit/s；B为信道频带宽度，单位为Hz；S/N是信道中的信号功率（S）与噪声功率（N）之比，称为信噪比。
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第4页!

## Slide 5
4.2 MAC协议基础
4.2.2 多址接入信道模型
一．N用户广播信道
SB RB
SB RB
SB RB
MAC
MAC
MAC
接收缓冲器
接收缓冲器
媒体访问控制
站点1 站点 2 …… 站点 N
图4.1 N用户广播信道模型
● N个用户直接“连接”在该信道上；
● 任一用户发送出的信息信号可被所有其它站接收到；
● 信道是半双工的，即同一时间仅当只有一个站发送信息时，
其它站才可以正确接收。
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第5页!

## Slide 6
4.2 MAC协议基础
4.2.2 多址接入信道模型
三．信道为理想无噪信道
我们假设系统是理想的且信道中是没有噪声和干扰的，这样当只有某一个站发送数据信息时，信号会无失真地到达各个站点，它的接收站一定能正确收到。在这种情况下，传输出错仅当若干站同时发送信息（发生碰撞）时才可能出现。
四．传输碰撞的后果及处理
传输碰撞是两个或两个以上的站同时向信道中送出数据帧是发生的。无论两个（或多个）数据帧在时间上全部重叠还是部分重叠，这些相碰的数据帧都会损坏。相互碰撞的帧损坏（或传输错误）之后，发送站要按照某种规则将被损坏帧进行重新发送。
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第6页!

## Slide 7
4.2 MAC协议基础
4.2.3 多址接入协议的主要性能指标
系统的总业务量就是系统中所有站数据帧之传输要求的总和。定义为网络信道上所有站在单位时间内要求传送的帧（包括新生帧和出错重传帧）的信息量总和，其单位也是bit/s。
总业务量也常用信道的信息传输速率R来归一化，用符号G表示。假设每一秒内系统要求传送的帧数为λ（λ为按泊松分布帧的到达率），则用R归一化的总业务量G为
G = λL/R = λT
尽管吞吐量S不可能大于1，但总业务量G作为系统的传输要求，是可能大于1的。当G大于1时，意味着系统内总的传输要求超过了信道的传输能力（信道的信息传输速率R）。
吞吐量（S）、总业务量（G）、平均传输延迟（D）等。
二. 总业务量G
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第7页!

## Slide 8
4.2.3 多址接入协议的主要性能指标
四.吞吐量特性（吞吐量S与总业务量G的关系）
当总业务量大于等于信道传输速率R（G大于或等于 1）时，如果不发生碰撞且数据帧间间隔为零（理想情况），信道的利用率达到100% ，此时吞吐量达最大值，S=1 。
吞吐量（S）
理想特性
实际特性
0 1 总业务量（G）
1
图4.2 吞吐量－总业务量（S－G）特性
实际情况下，G较小时，S可随着G的增大而增大；当G大到一定程度，不可避免的碰撞将使S减小；如果此时不加以控制，大量新帧和重传帧的出现，会使得G进一步剧增，系统陷于瘫痪，即S=0，D趋于无穷大。
当总业务量小于信道传输速率R（G小于 1）时，由于不发生碰撞或碰撞较少，此时S大约等于G。理想情况下（不发生碰撞），S = G 。
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第8页!

## Slide 9
4.3典型的时分多址接入MAC协议与性能
4.3.1 多址接入MAC协议的分类
时分多址接入协议
同步时分多址接入协议
异步时分多址接入协议
随机竞争方式
……
固定分配方式
按需分配方式
……
TDMA
ALOHA
CSMA
Polling
Token
Bit-Map
图4.4 时间分割多址接入MAC协议的划分
随机竞争方式MAC协议使用广播信道，连接在广播信道上的任一站点在需要发送信息时，要以某种方式竞争信道的使用权，一旦得到使用权便将信息（数据帧）发送出去。所有站点都能收到这一信息，如果某站发现该信息是发给自己的，便存贮并处理，否则丢弃。这种随机竞争方式的典型协议有ALOHA协议、CSMA协议等。
按需分配方式MAC协议中，网络各站以轮询或预约的方式获得信道使用权。例如在轮询方式中，网络按某种循环顺序询问各站是否有信息发送，被询问站如有待发信息，则立即发送出去，否则（通知）网络转向询问下一个站点。轮询方式控制有集中控制（该中心站对各站依次点名称为轮询，如Polling协议）和分布控制（各站依一定规则传递信道使用权，又称为令牌方式，如token passing bus协议）两种。
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第9页!

## Slide 10
4.3典型的时分多址接入MAC协议与性能
4.3.2 ALOHA协议
二. 分时隙ALOHA原理
在分时隙ALOHA中，将信道传输时间按一帧时长T划分成时间片(Slot)，某站的待发送帧不论产生于何一时刻，但发送起止时间在一个时间片内进行。如此可能产生的碰撞都应该是完全重叠式的碰撞，从而将碰撞窗口减小为T。
图4.5 纯ALOHA协议的碰撞窗口为2T
B1
A1
B2
A2
B3
A1
B1
B2
A2
B3
碰撞帧
站A帧的生成
站B帧的生成
分时隙信道
中帧的传输
T T T T T T T
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第10页!

## Slide 11
4.3典型的时分多址接入MAC协议与性能
4.3.2 ALOHA协议
三. 纯ALOHA与分时隙ALOHA协议的性能 2.延迟性能
纯ALOHA
分时隙
ALOHA
0 0.1 0.2 0.3 0.4 吞吐量（S）
平均延迟（D）
1
2
5
10
20
50
100
图4.8 纯ALOHA与分时隙ALOHA的传输延迟D与吞吐量S的关系示意图
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第11页!

## Slide 12
4.3典型的时分多址接入MAC协议与性能
4.3.3 CSMA协议
一. CSMA协议原理
CSMA协议下，每站在发送数据帧之前先对信道上的载波进行侦听，以确定信道是处在忙碌（有载波）还是空闲（无载波）状态。当信道忙时，肯定不发送，可以选择继续对载波进行侦听以检测信道，或者先退避一段时间再重新检测信道，直至信道空闲。当检测到信道空闲时，可以立即发送出去，也可以以某种概率发送出去，以另外概率重新检测信道。
进一步提高CSMA协议的性能（减少碰撞、增大吞吐量、缩短帧传输延迟等）将取决于CSMA协议如何安排信道检测和数据发送的机制。
检测到信道是忙碌的，是坚持检测还是退避一段时间后再检测？
检测到信道是空闲，是肯定发送还是以某一概率发送？
是检测到信道瞬时空闲还是要求达到一定的空闲间隔才来考虑安排发送时机？
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第12页!

## Slide 13
三. p-坚持式CSMA
检测到信道空闲时，以概率P（P小于1）发送数据帧，而以概率1－P延迟一个时间τ，之后再重新进行信道检测。
4.3典型的时分多址接入MAC协议与性能
4.3.3 CSMA协议
图4.11 p－坚持式CSMA协议
发送操作流程
图4.12 p－坚持式CSMA协议
吞吐量性能
发送帧到发送缓冲器
载波侦听检测信道
信道空闲？
发送数据帧
N
Y
产生[0,1]内随机数ξ
ξ≤P ?
Y
延迟时间
τ
N
结束程序
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.01 0.1 1 10 100
tp=0.2
p=0.9
p=0.52
p=0.152
无线局域网媒体访问控制共27页，您现在浏览的是第13页!

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/536132140210010040