## Slide 1: 固体废弃物污染控制
第1页，共54页。

## Slide 2: 第四章 固体废物污染及控制
§4-1 固体废物污染概述
§4-2 固体废物的处理处置技术
§4-3 固体废物在土木工程中的综合利用
§4-4 土木工程中的固体废物污染与控制
第2页，共54页。

## Slide 3: §4-1 固体废物污染概述
一、固体废物的来源及分类
二、固体废物的污染及危害
三、固体废物的排放管理
第3页，共54页。

## Slide 4: 一、固体废物的来源和分类
1、固体废物的来源
2、固体废物的分类
第4页，共54页。

## Slide 5: 二、固体废物的污染及危害
1、固体废物的污染途径
2、固体废物的危害
第5页，共54页。

## Slide 6
1、固体废物的污染途径
第6页，共54页。

## Slide 7
1）对土壤环境的影响
2、固体废物的污染危害
70年代，美国密苏里州曾把混有四氯二苯并对二恶英的废渣当作沥青铺洒路面，造成严重污染，导致60cm厚的土壤受到污染，大批牲畜死亡，当地居民受到多种疾病折磨，不得不全部搬迁。最后美国政府花3300万美元买下该镇全部地产，还赔偿了居民搬迁的全部费用
第7页，共54页。

## Slide 8
2）对水环境的影响
2、固体废物的污染危害
锦州市某厂20世纪50年代堆放的铬渣因露天投弃，雨水淋溶，六价铬渗入地下，数年后，20km2范围内的水质受到污染，使得7个村的1800眼井的井水不能饮用。
美国纽约州的“拉夫”运河，20世纪50年代，曾埋进80多种化学废物，10多年后陆续发现水井变臭、儿童畸形。成人患无名奇症，曾经迫使200多户搬迁，直至该区成为无人居住的“禁区”。
第8页，共54页。

## Slide 9
3）对大气环境的影响
2、固体废物的污染危害
1930年~1953年期间，美国胡克化学工业公司在纽约附近的LoveCaDal废河谷填埋了2800多吨桶装有害固体废物，1953年用土填平，1975年大雨和洪水造成有害固体废物外溢，并陆续发现该地区井水变臭、婴儿畸形、居民得怪病，大气中有害物质超标500多倍，测出有毒物质82种，其中几种能致癌，包括有剧毒的二恶英。1978年美国政府颁布法令，710户居民全部搬迁，并拨款2700万美元进行治理。
第9页，共54页。

## Slide 10
4）其他影响
2、固体废物的污染危害
1972年2月，美国弗吉尼亚洲的布发罗山谷，以煤矸石作为其水库堤坝的堆筑材料，被一场暴雨冲毁，致使50万m3的水和17万m3的煤矸石一泻而下，导致800座房屋被毁、116人死亡和4000人无家可归。
20世纪70年代，北京一家照相器材厂毁于一场大火。因为厂房建在垃圾堆上，垃圾堆产生的甲烷日久引爆。
1994年8月，湖南省岳阳市郊一座约2万m2的垃圾堆突然爆炸，产生的冲击波竟将1.5万吨的垃圾抛向高空，摧毁了垃圾场外40m处的一座泵房和两旁的污水大堤。
第10页，共54页。

## Slide 11
三、固体废物的排放管理
1、固体废物管理的相关法规
2、固体废物管理的原则
3、固体废物管理的相关制度
4、固体废物管理的相关标准
第11页，共54页。

## Slide 12
与固体废物有关的，只有《农用污泥中污染物控制标准(GB4282-1984)》，以及《水污染防治法》、《海洋环境保护法》中关于防治固体废弃物污染的相关规定。直到1995年《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的颁布，才明确地规定了固体废物防治的监督管理、固体废物特别是危险废物的防治、固体废物污染环境的责任者应负的法律责任等等，并在2004年12月公布了新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
1、固体废物管理的相关法规
第12页，共54页。

## Slide 13
（6）进口废物审批制度
2、施工期固体废物污染的控制
施工清场的树木、农作物、杂草，应及时清运，表层土可集中堆存，用作绿化用土。
（2）工业固体废物申报登记制度
一、建筑垃圾在土木中的综合利用
引起固体废物污染的作业项目和污染物
水泥砂浆残余渣、拆除废料等
钢渣可利用其中的水硬性矿物，掺入部分高炉水渣或煤灰以及石灰、石膏粉等激发剂制成建筑用砖；
后来还查出上海、江西甚至东北各省也有类似的洋垃圾问题。
对弃土不得随意堆放，应设弃土场进行集中处置，而且应避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。
废料（混凝土块、废木材等）
水泥砂浆残余渣、拆除废料等
4．其他废旧建筑垃圾的综合利用
20世纪70年代，北京一家照相器材厂毁于一场大火。
优点：将废物转化为有用的燃料，尾气排放量和残渣量较少，是低污染和资源化技术。
法国已在高速公路和一些重要交通道路的路面修复工程中推广使用再生沥青等等。
由于固体废物是在生产和生活活动的各个环节中分散地产生，从产生到最终处置之间的链条较长，需要经过收集、运输、贮存、处理、利用等环节，每个环节都需要多人多部门的参与，而且当利用、处理、处置不当时，其本身往往又成为水、大气、土壤等环境的污染“源头”
2、固体废物管理的原则
（1）“全过程管理”原则
（2）“三化”原则
“三化”原则是指对固体废物的防治采用减量化、资源化和无害化的指导思想和基本战略。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中明确规定，国家对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生，充分合理利用固体废物和无害化处置废物的原则。
第13页，共54页。

## Slide 14
（1）分类管理制度
（2）工业固体废物申报登记制度
（3）环境影响评价制度和“三同时”制度
（4）排污收费制度
（5）限期治理制度
（6）进口废物审批制度
（7）危险废物经营许可证制度
（8）危险废物转移联单制度
3、固体废物管理的相关制度
第14页，共54页。

## Slide 15: 危险废物的越境转移
1988年6月初，尼日利亚报道了一条消息：意大利一家公司分5条船将大约3800吨的有害废物运进了本德尔州的科科港，并以每月100美金的租金堆放在附近一家农民的土地上。
这些有害废物散发出恶臭，并渗出脏水，经检验，发现其中含有一种致癌性极高的化学物——聚氯丁烯苯基。这些有害废物造成很多码头工人及其家属瘫痪或被灼伤，有19人因食用被污染了的米而中毒死亡。
经过调查核实后，尼日利亚政府采取了果断的措施。疏散了被污染地的居民，逮捕了10余名与此案有关的搬运人员，并将此事上升为外交问题，从意大利撤回了大使。经过交涉，意大利政府将所投弃的有害废物和被污染的土壤进行处理，将其运回意大利。但由于意大利的各个港口拒绝其进港，欧洲各国也拒绝其入境，只好长期停留在法国外公海上。
第15页，共54页。

## Slide 16: 危险废物的越境转移
1990年美国将大批汽车废电池及一般含重金属之废物，以不明名义输往我国大陆广东省，未经处理即行掩埋，后被人举报，我国公安机关逮捕数名相关人士，但美方声称该事件与美国无关。
1996年4月29日下午，北京市环保局接到一份紧急举报：京郊的平谷县大华山镇的西峪村，堆放着一座小山似的“洋垃圾”。随后有关人员赶赴现场抽样开包检验，发现内有大量卫生废物、霉菌和虫体，散发出阵阵恶臭。它们来自美国，总重639.4t，分别装于29个集装箱中。后来还查出上海、江西甚至东北各省也有类似的洋垃圾问题。
第16页，共54页。

## Slide 17
巴塞尔公约
联合国环境规划署1989年3月20日至22日在瑞士巴塞尔召开了《控制危险废物越境转移及其处置公约》外交大会。我国在1991年9月批准了该公约
巴马科公约
《关于禁止危险废物输入非洲及控制危险废物在非洲越境转移的巴马科公约》。1991年非洲国家谈判并通过了一次单独的区域协定。
我国的相关规定：《危险废物经营许可证管理办法》
我国政府在2004年5月颁布了该管理办法，从体制上加强了对危险废物的收集、储存和处置经营活动的监督管理，并为禁止从国外进口或经过我国边境转移电子类危险废物提供了法律保障。
危险废物越境转移
第17页，共54页。

## Slide 18
4、固体废物管理的相关标准
（1）方法标准
（2）综合利用标准
（3）分类标准
（4）污染控制标准
方法标准主要包括固体废物样品采样标准、处理方法标准以及分析方法标准。
为推进固体废物的资源化利用，且避免在资源化过程中产生二次污染，原国家环境保护制定了一系列有关固体废物的综合利用规范和标准
分类标准主要包括《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》、《城市垃圾产生源分类及垃圾排放》、《进口废物环境保护控制标准（试行）等
可分为废物处理处置控制标准和废物设施控制标准两类。《多氯联苯废物污染控制标准》；《城镇垃圾农用控制标准》； 《生活垃圾填埋污染控制标准》；《危险废物填埋污染控制标准》 等
第18页，共54页。

## Slide 19: §4-2 固体废物的处理处置技术
一、固体废物的预处理技术
二、固体废物的资源化技术
三、固体废物的最终处置技术
第19页，共54页。

## Slide 20: 一、固体废物的预处理技术
1、破碎
2、压实
3、分选
4、脱水与干燥
目的：减少其体积，以便于运输和贮存；增大比表面积，以大幅度提高焚烧、热解和堆肥等反应速率；使待分选的物料实现单体分离，以便从中提取有用成分;防止粗大锋利的固体废物对处理设备的破坏;破碎后固体废物直接进行填埋处置时,压实密度高而均匀,可以加快填埋场的早期稳定化。
目的：减少体积，便于装卸、运输、贮存和填埋。
目的：便于后续处理，提高资源回收的纯度和利用价值
目的：达到减容、便于运输和处理
5、固化处理
目的是让固体废物中的污染物呈现化学惰性或被包容起来，以便于运输、填埋、贮存以及用作建筑基材。
第20页，共54页。

## Slide 21
二、固体废物的资源化处理技术
1、热处理
2、生物处理技术
固体废物的焚烧
固体废物的热解
固体废物的湿式氧化
堆肥化
沼气化
第21页，共54页。

## Slide 22
在高温(800~1000℃)下，通过焚烧，使固体废物中的可燃成分转化成惰性残渣，同时回收热能；通过焚烧，可使固体废物进一步减容， 城市垃圾经焚烧后可减小体积80％~90％。同时收到无害化、减量化和资源化的效果，但易产生二次污染。
主要处理对象是燃烧值较高的城市垃圾、不适合用安全法处置的或不可利用的可燃性危险固体废物。
1、固体废物的热处理技术
（1）固体废物的焚烧（有氧气）
第22页，共54页。

## Slide 23
1、固体废物的热处理技术
（2）固体废物的热解技术（缺氧气）
利用了多数有机物的热不稳定性的特征 ，有机物在高温（500~1000）缺氧条件下会发生裂解，转化为相对分子质量较小的组分。
其产物为气态（氢、甲烷、碳氢化合物、CO）；液态（甲醇、乙醛、丙酮、醋酸等）；固态（炭黑）
优点：将废物转化为有用的燃料，尾气排放量和残渣量较少，是低污染和资源化技术。
主要的处理对象是废塑料、废橡胶、污泥、城市垃圾、人畜粪便等含有机物较多的固体废弃物。
第23页，共54页。

## Slide 24
又叫湿式燃烧法，在水为介质的条件下,对固体废物进行加压和加热,使其中的有机物在湿式氧化器中进行的快速氧化过程。
产生的产物主要为水蒸汽、二氧化碳、氮气等气体以及残余液（残留的金属盐类和未完全反应的有机物）。
优点：不产生粉尘和煤烟，灭毒除菌比较彻底，耗能少，反应速度快等优点
主要适用处理含有水分的固体有机物料，如污泥和高浓度有机废水。
1、固体废物的热处理技术
（3）固体废物的湿式氧化
第24页，共54页。

## Slide 25
依靠自然界的细菌、放线菌、真菌等微生物，人为地促进可生物降解的有机物向稳定的腐殖质的生物转化过程。
堆肥化的产物称作堆肥，是一种具有改良土壤结构，增大土壤容水性、减少无机氮流失、促进难溶磷转化为易溶磷、增加土壤缓冲能力， 提高化学肥料的肥效等多种功效。
可分为厌氧堆肥与好氧堆肥。
2、固体废物的生物处理技术
（1）堆肥化
第25页，共54页。

## Slide 26
在完全隔绝氧气的条件下，利用多种厌氧菌的生物转化作用使废物中的可生物降解的有机物分解为稳定的无毒物质。
此法不仅无害化效果好，而且是一种理想的无废工艺：能产生高效肥料（沼气液、沼气渣）和作为能源的沼气。
主要处理农业固体废物、城市垃圾、污泥和粪便等含有有机物比较多的固体废弃物。
2、固体废物的生物处理技术
（2）沼气化
第26页，共54页。
Notes: 26

## Slide 27: 三、固体废物的最终处置技术
1、海洋处置
2、陆地处置
海洋倾倒
远洋焚烧
土地耕作
深井灌注
土地填埋
第27页，共54页。

## Slide 28
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/578032001076006032