## Slide 1
建筑幕墙气密、水密、抗风压性能
检测方法
Test method of air permeability,watertightness,wind load resistance performance for curtain walls
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 15227—2019
代替 GB/T 15227-2007
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2019-12-10发布
2020-11-01 实施
ICS 91.060.10
P 32
发 布

## Slide 2
GB/T 15227—2019
目 次
前言 …………………………………………………………………………………………………………………Ⅲ
1 范围 …………………………………………………………………………………………………………… 1
2 规范性引用文件 ………………………………………………………………………………………………1
3 术语和定义 …………………………………………………………………………………………………… 1
4 通用要求 ……………………………………………………………………………………………………… 3
5 检测原理 ……………………………………………………………………………………………………… 3
6 检测装置 ………………………………………………………………………………………………………3
7 试件及安装 ……………………………………………………………………………………………………5
8 气密性能检测 …………………………………………………………………………………………………6
9 水密性能检测 …………………………………………………………………………………………………9
10 抗风压性能检测 ……………………………………………………………………………………………11
11 检测报告 …………………………………………………………………………………………………… 16
附 录A (资料性附录) 空气流量测量系统校验方法…………………………………………………………17
附录B (资料性附录) 淋水系统校验方法……………………………………………………………………19
附录C (资料性附录) 典型幕墙的位移计布置示例…………………………………………………………21
附 录D (资料性附录) 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测报告……………………………………… 24
I

## Slide 3
本标准按照 GB/T1.1—2009 给出的规则起草。
本标准代替GB/T 15227—2007《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》,与 GB/T 15227- 2007相比，主要技术变化如下：
——调整标准结构，增加通用要求、检测原理和检测装置(见第4章、第5章、第6章);
——增加开放式幕墙的检测要求(见4.4);
——增加双层幕墙的检测要求(见4.5、7.8);
——增加气密性能检测时对附加空气渗透量的检测方法(见8.4.1);
——增加气密性能的工程检测方法(见8.2);
——增加气密性能检测空气流量测量系统校验方法(见附录 A);
——增加水密性能检测淋水系统校验方法(见附录 B);
——调整抗风压性能检测的安全检测方法(见10.2.1.5和10.2.2.5,2007年版的4.3.4.6);
——调整抗风压性能检测的安全检测评定(见10.3.2.1.3、10.3.2.2.3和10.3.2.2.4,2007年版的 4.3.5.2.3)。
本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
本标准由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会(SAC/TC 448)归口。
本标准起草单位：中国建筑科学研究院有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、上海 市建筑科学研究院(集团)有限公司、河南省建筑科学研究院有限公司、山东省建筑科学研究院有限公 司、深圳市建筑科学研究院有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、江苏省建筑科学研究院有限 公司、新疆建筑科学研究院(有限责任公司)、天津住宅科学研究院有限公司、浙江省建筑科学设计研究 院有限公司、中国建筑金属结构协会、广州建设工程质量安全检测中心有限公司、沈阳远大铝业工程有 限公司、成都硅宝科技股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、郑州中原思蓝德高科股份有限 公司、中山盛兴股份有限公司、福建省南平铝业有限公司、广东坚美铝型材厂(集团)有限公司、武汉鸿和 岗科技有限公司、浙江新世纪工程检测有限公司、宁波三江检测有限公司、舟山鲁班尺建设工程检测有 限公司、浙江瑞明节能门窗股份有限公司、湖北正格幕墙检测有限公司、广东大潮投资集团有限公司。
本标准起草人：王洪涛、姜红、张士翔、邱铭、刘会涛、徐勤、刘新生、田华强、任俊、顾泰昌、陆震宇、 陈向东、李胜英、樊葳、易序彪、刘晓松、王双军、王有治、厉敏、郭月萍、毛伙南、谢光宇、于志龙、李井冈、 顾剑英、蒋屹军、蔡全国、徐卫国、徐会芳、石清、张喜臣、何瑄、孙梅凤、曹原、鲁冬瑞、万成龙、黄友江。
本标准代替了GB/T 15227—2007。
GB/T 15227—2007的历次版本发布情况为：
——GB/T 15226-1994;
——GB/T 15227-1994;
——GB/T 15228-1994。
前 言
GB/T 15227—2019
Ⅲ

## Slide 4
1 范围
本标准规定了建筑幕墙气密、水密及抗风压性能检测方法的术语和定义、通用要求、检测原理、检测 装置、试件及安装、气密性能检测、水密性能检测、抗风压性能检测及检测报告。
本标准适用于建筑幕墙气密性能、水密性能及抗风压性能的实验室检测。检测对象只限于幕墙试 件本身及其与其他结构之间的连接构造。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 31433 建筑幕墙、门窗通用技术条件
GB/T 34327 建筑幕墙术语
GB 50178 建筑气候区划标准
3 术语和定义
GB/T 34327界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
标准状态 standard condition
空气温度为293 K(20℃) 、 大气压力为101.3 kPa(760 mm Hg)、空气密度为1.202 kg/m³ 的试验 条件。
3.2
压力差 pressure difference
试件室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。
注：当室外表面所受的压力高于室内表面所受的压力时，压力差为正值；反之为负值。
3.3
气密性能 air permeability performance
可开启部分处于关闭状态，试件阻止空气渗透的能力。
3.3.1
空气渗透量 volume of air leakage
单位时间通过测试体的空气量。
3.3.2
附加空气渗透量 volume of extraneous air leakage
除试件本身外，通过压力箱以及试件与压力箱连接等部位的空气渗透量。
建筑幕墙气密、水密、抗风压性能 检测方法
GB/T 15227—2019
1

## Slide 5
GB/T 15227—2019
3.3.3
总空气渗透量 total volume of air leakage
通过试件的空气渗透量及附加空气渗透量的总和。
3.3.4
开启缝长 openable joint length
试件上可开启部分室内侧接缝长度的总和。
3.3.5
单位开启缝长空气渗透量 volume of air leakage per unit of openable joint length 在标准状态下，通过试件单位开启缝长的空气渗透量。
3.3.6
试件面积 area of specimen
试件周边与箱体密封的缝隙所包含的表面积，以室内测量为准。
3.3.7
单位面积空气渗透量 volume of air leakage per unit of area
在标准状态下，通过试件单位面积的空气渗透量。
3.4
水密性能 watertightness performance
可开启部分处于关闭状态，在风雨同时作用下，试件阻止雨水向室内侧渗漏的能力。 3.4.1
严重渗漏 serious water leakage
雨水从试件室外侧持续或反复渗入试件室内侧，发生喷溅或流出试件室内侧界面的现象。 3.4.2
淋水量 water spray rate
单位时间喷淋到单位面积试件室外表面的水量。
3.5
抗风压性能 wind load resistance performance
可开启部分处于关闭状态，在风压作用下，试件主要受力构件变形不超过允许值且不发生结构性损 坏及功能障碍的能力。
注1:结构性损坏包括裂缝、面板破损、连接破坏、粘结破坏等。
注2:功能障碍包括五金件松动、启闭困难等，
3.5.1
面法线位移 frontal displacement
试件受力构件表面上任意一点沿面法线方向的线位移量。
3.5.2
面法线挠度 frontal deflection
试件受力构件表面某一点沿面法线方向的线位移量的最大差值。
3.5.3
相对面法线挠度 relative frontal deflection
试件面法线挠度和支承处测点间距 l 的比值。
3.5.4
允许相对面法线挠度 allowable relative frontal deflection
f₀
试件主要受力构件在正常使用极限状态时的相对面法线挠度的限值。
2

## Slide 6
GB/T 15227—2019
3.6
定级检测 grade testing
为确定试件性能等级而进行的检测。
3.7
工程检测 engineering testing
为确定试件是否满足工程设计要求的性能而进行的检测。
4 通用要求
4.1 建筑幕墙的气密、水密、抗风压性能分级和指标值应符合GB/T 31433 的规定。
4.2 检测应在环境温度不低于5℃的条件下进行。检测设备置于露天时，不应在下列情况进行检测： a) 检测时试件最高处风速大于5 m/s;
b) 当雨、雪等对检测结果有影响时。
4.3 定级检测顺序宜按照气密、抗风压变形 p₁, 水密、抗风压反复加压p₂, 抗风压产品设计风荷载标准 值p₃, 抗风压产品风荷载设计值p 的顺序进行。工程检测顺序宜按照气密、抗风压变形 p₁', 水密、抗
风压反复加压p₂', 风荷载标准值p₃', 风荷载设计值p 的顺序进行。
4.4 开放式幕墙的背部有气密性能要求时，以包括背部的试件单位面积空气渗透量作为分级指标；进
行抗风压性能检测时，应采用柔性密封材料对开放式幕墙面板缝隙进行密闭后再进行检测。
4.5 双层幕墙的气密性能以其整体气密性能指标进行定级；双层幕墙的水密性能以具有水密要求的一 层的幕墙水密性能指标进行定级；双层幕墙抗风压性能内、外层分别检测，分别定级。
注：双层幕墙中有一层为开放式幕墙时，气密性能检测取另一层幕墙面积和开启缝长进行计算；当两层幕墙都具备 气密性能时，取外侧幕墙的面积和开启缝长进行计算，
4.6 水密性能检测分为稳定加压法和波动加压法。工程所在地为热带风暴和台风地区的工程检测，应 采用波动加压法；定级检测和工程所在地为非热带风暴和台风地区的工程检测，可采用稳定加压法。已 进行波动加压法检测可不再进行稳定加压法检测。热带风暴和台风地区的划分应按GB50178 的规定 执行。水密性能最大检测压力峰值不应大于抗风压安全检测压力值。
4.7 检测时应采取必要的安全防护措施。
注：安全防护包括对人员的防护、对仪器设备的防护。
5 检测原理
将足尺试件安装在压力箱上，利用供压装置使试件两侧形成稳定压力差或按照一定周期波动的压 力差，模拟试件受到不同风荷载作用时的状态，检测在此状态下的试件阻止空气渗透的能力和承受允许 变形的能力，即气密性能检测和抗风压性能检测。在施压的同时向试件室外侧淋水，模拟试件受到风雨 同时作用时阻止雨水向室内侧渗漏的能力，即水密性能检测。
6 检测装置
6.1 组成
检测装置由压力箱、安装横架、供压装置(包括供风设备、压力控制装置)、淋水装置及测量装置(包 括差压计、空气流量测量装置、水流量计及位移计)组成。检测装置的构成如图1所示。
3

## Slide 7
a) 内喷淋检测装置 b) 外喷淋检测装置
说明：
1 压力箱；
2 ——进气口挡板；
3 ——空气流量测量装置；
4 ——压力控制装置；
5 ——供风设备；
6 ——淋水装置；
7 ——水流量计；
8 ——差压计；
9 ——试件；
10——位移计；
11——安装横架，
图 1 检测装置示意图
6.2 要 求
6.2.1 压力箱的开口尺寸应能满足试件安装的要求，箱体应能承受检测过程中可能出现的压力差。
6.2.2 压力箱应具有良好的密封性能且以不影响观察试件的水密性为最低要求。
6.2.3 支承幕墙的安装横架应固定在有足够刚度和强度的支承结构上，在最大试验压力差作用下安装 横架挠度值不应超过其长度的1/1000且不应超过5mm 。 试验过程中应保证试件安装牢固，不应产生 倾斜及变形，同时保证试件可开启部分的正常使用。
6.2.4 供风设备应具备施加正、负双向的压力差的能力，压力控制装置应能调节出稳定的气流，并能稳 定地提供3s～5s 周期的波动风压，波动风压的波峰值、波谷值应满足检测要求。供风量和压力控制能
力应满足第8章、第9章和第10章的要求。
6.2.5 喷淋装置应能以不小于4 L/(m²·min) 的淋水量均匀地喷淋到试件的室外表面上，喷嘴应布置 均匀，各喷嘴与试件的距离宜相等；装置的喷水量应能调节，并有措施保证喷水量的均匀性。
GB/T 15227—2019
4

## Slide 8
GB/T 15227—2019
6.2.6 测量装置应满足以下要求：
a) 差压计的两个探测点应在试件两侧就近布置，差压计的误差不应大于示值的1%;测量响应速 度应满足波动加压测量的要求；
b) 空气流量测量装置的测量误差不应大于示值的5%;
c) 水流量计的测量误差不应大于示值的5%;
d) 位移计的精度应达到满量程的0.25%。
6.3 校验
6.3.1 空气流量测量系统校验方法参见附录 A。
6.3.2 淋水系统校验方法参见附录 B。
7 试件及安装
7.1 试件应有足够的尺寸和配置，且应包括典型的垂直接缝、水平接缝和可开启部分，试件上可开启部 分占试件总面积的比例与实际工程接近，试件应能代表建筑幕墙典型部分的性能。
7.2 试件材料、规格和型号等应与生产厂家所提供图样一致。
7.3 试件宽度至少应包括一个承受设计荷载的垂直承力构件。试件高度至少应包括一个层高，并在垂 直方向上应有两处或两处以上和承重结构相连接。
7.4 抗风压性能检测需要对面板变形进行测量时，幕墙试件至少应包括2个承受设计荷载的垂直承力 构件和3个横向分格，所测量挠度的面板应能模拟实际状态。
7.5 全玻璃幕墙试件应有一个完整跨距高度，宽度应至少有3个玻璃横向分格或4个玻璃肋。
7.6 单元式幕墙至少应有一个单元的四边与邻近单元形成的接缝与实际工程相同，且高度应大于2个 层高，宽度不应小于3个横向分格。
7.7 点支承幕墙试件应满足以下要求：
a) 至少应有4个与实际工程相符的玻璃面板或一个完整的十字接缝，支承结构至少应有一个典 型承力单元。
b) 张拉索杆体系支承结构应按照实际支承跨度进行测试，预张拉力应与设计值相符，张拉索杆 体系宜检测拉索的预张力。
c) 当支承跨度大于18m 时，可用玻璃面板及其支承装置的性能测试和支承结构的结构静力试验 模拟幕墙系统的测试。玻璃面板及其支承装置的性能测试至少应检测四块与实际工程相符的 玻璃面板及一个典型十字接缝。
d) 采用玻璃肋支承的点支承幕墙同时应满足全玻璃幕墙的规定。
7.8 双层幕墙的试件应满足以下要求：
a) 双层幕墙宽度应有3个或3个以上横向分格，高度不应小于2个层高，并符合设计要求； b) 内外层幕墙边部密封应与实际工程一致；
c) 外循环应具有与实际工程相符的层间通风调节，检测时可关闭通风调节装置。
7.9 试件安装应符合设计要求，受力状况应和实际情况相符，不应加设任何特殊附件或采取其他附加 措施，试件应干燥。
7.10 试件安装完毕后应进行检查，并由检测相关方确认后方可进行检测。
7.11 密封胶应固化至满足检测要求。
7.12 试件收边的封堵材料应不透气、防水，应能承受检测过程中可能出现的压力差。
7.13 应对箱体、试件收边等部位进行漏气检查。
5

## Slide 9
GB/T 15227—2019
8 气密性能检测
8.1 检测前准备
检测前，应将试件可开启部分启闭不少于5次，最后关紧。
8.2 检测程序
定级检测加压顺序见图2。当工程对气密性能检测压力有要求时，检测压力可根据工程设计要求 的压力进行加压，检测加压顺序见图3。
注：工程设计要求的压力宜综合考虑工程所在地的气象条件、建筑物特点，室内空气调节系统等因素确定。
注：图中符号v表示将试件的可开启部分启闭不少于5次。
图 2 定级检测加压顺序示意图
6

## Slide 10
注：图中符号v表示将试件的可开启部分启闭不少于5次。
图 3 工程检测气密性能加压顺序示意图
8.3 预备加压
在正压预备加压前，将试件上所有可开启部分启闭5次，最后关紧。在正、负压检测前分别施加三 个压力脉冲。压力差绝对值为500Pa, 加载速度约为100 Pa/s 。 压力稳定作用时间为3s, 泄压时间不 少于1 s。
8.4 渗透量的检测
8.4.1 附加空气渗透量qr 的测定
8.4.1.1 充分密封试件上的可开启缝隙和镶嵌缝隙或将箱体开口部分密封。
8.4.1.2 按照8.2规定的加压顺序进行加压，每级压力作用时间不应小于10s, 先逐级加正压，后逐级 加负压。记录各级的空气渗透量检测值。
8.4.1.3 压力箱开口为固定尺寸时，附加空气渗透量不宜高于试件空气渗透量的50%,压力箱开口为 非固定尺寸时，附加空气渗透量不宜高于试件空气渗透量，否则可采用彩色烟雾或示踪气体检查渗漏部
位，并在密封处理后重新进行检测。
8.4.2 附加空气渗透量与固定部分空气渗透量之和qr₂的测定
将试件上的可开启部分的开启缝隙密封后进行检测。检测程序同8.4.1.2。
8.4.3 总空气渗透量q. 的测定
去除试件上所加的密封措施后进行检测。检测程序同8.4.1.2。
注：允许对8.4.2、8.4.3检测顺序进行调整。
负压力差/P 正压力差/Pa
GB/T 15227—2019
7

## Slide 11
qt′—— 标准状态下的附加空气渗透量值，单位为立方米每小时(m²/h);
qu'—— 标准状态下的附加空气渗透量与固定部分空气渗透量之和，单位为立方米每小时(m²/h); q:’——标准状态下的总空气渗透量值，单位为立方米每小时(m²/h);
p ——检测时的试验室气压值，单位为千帕(kPa);
T ——检测时的试验室空气温度值，单位为开(K)。
8.5.1.2 100 Pa压力差下试件整体(含可开启部分)的空气渗透量q. 按式(4)计算：
q,=q₂'-qi’ ……………………………(4)
式中：
q,——标准状态下的试件整体(含可开启部分)空气渗透量，单位为立方米每小时(m²/h)。
8.5.1.3 100 Pa 压力差下可开启部分空气渗透量q. 按式(5)计算：
qk=q₂'-q₄′ …………………………(5)
式中：
q—— 标准状态下的可开启部分空气渗透量值，单位为立方米每小时(m²/h)。
8.5.1.4 在100Pa 压力差作用下，单位面积的空气渗透量qa'值按式(6)计算：
8.5.1.5 在100 Pa 压力差作用下，可开启部分单位开启缝长的空气渗透量qi'值按式(7)计算：
…………………………(7 )
式中：
qt'——单位开启缝长空气渗透量，单位为立方米每米小时[m²/(m·h)];
l ——开启缝长，单位为米(m)。
8.5.1.6 负压检测时的结果，也采用同样的方法，分别按式(1)～式(7)进行计算。
8.5.1.7 采用由100 Pa 检测压力差下的计算值±qA'值或士qt'值，分别按式(8)和式(9)换算为10 Pa 压力差下的相应值±qa 值或±qi 值。以试件的±qʌ 和士qi 值确定按面积和按缝长各自所属的级别， 取最不利的级别定级。
GB/T 15227—2019
8.5 检测数据处理
8.5.1 定级检测数据处理
8.5.1.1 分别计算正压检测升压和降压过程中在100 Pa 压力差下的两次附加空气渗透量检测值的平 均值qi、两次附加空气渗透量与固定部分空气渗透量之和的平均值qg、两次总空气渗透量检测值的平均
值q, 并按式(1)～式(3)转换成标准状态：
……………………………(6)
式中：
qa'—— 单位面积空气渗透量，立方米每平方米小时[m²/(m²·h)];
A ——试件面积，单位为平方米(m²)。
(1)
(2) (3 )
式中：
8

## Slide 12
GB/T 15227—2019
…………………………(8)
…………………………(9)
式中：
qA —10Pa 压力差作用下，单位面积空气渗透量值，单位为立方米每平方米小时[m³/(m²·h)]; qi——10 Pa压力差作用下，单位开启缝长空气渗透量值，单位为立方米每米小时[m³/(m·h)]。
8.5.2 工程检测数据处理
8.5.2.1 按式(1)～式(5)分别计算出标准状态下、在设计要求的压差下的试件整体空气渗透量(含可开 启部分)q. 和可开启部分空气渗透量qx。
8.5.2.2 按式(6)、式(7)计算试件在设计压力差下的单位面积(含可开启部分)空气渗透量qa '和可开 启部分单位开启缝长的空气渗透量 qt' 。 正压、负压分别进行计算。
8.5.2.3 在正压、负压条件下，试件单位面积(含可开启部分)qa'和单位开启缝长的空气渗透量q₁ '均应 满足工程设计要求，否则应判定为不满足工程设计要求。
9 水密性能检测
9.1 检测前准备
试件安装完毕后应进行检查，符合设计要求后才可进行检测。检测前应将试件可开启部分启闭不 少于5次，最后关紧。
9.2 稳定加压法
按照表1、图4的顺序加压，并按下列步骤操作：
a) 预备加压：施加三个压力脉冲。压力差绝对值为500 Pa 。 加压速度约为100 Pa/s, 压力持续作 用时间为3s, 泄压时间不少于1s。
b) 淋水：对幕墙试件均匀地淋水，淋水量为3L/(m²·min)。
c) 加压：在淋水的同时施加稳定压力。定级检测时，逐级加压至幕墙固定部位出现严重渗漏为 止。工程检测时，首先加压至可开启部分水密性能指标值，压力稳定作用15 min 或幕墙可开 启部分产生严重渗漏为止，然后加压至幕墙固定部位水密性能指标值，压力稳定作用15 min 或产生幕墙固定部位严重渗漏为止；无开启结构的幕墙试件压力稳定作用30 min 或产生严重 渗漏为止。
d) 观察记录：在逐级升压及持续作用过程中，观察并参照表2记录渗漏状态及部位。
表 1 稳定加压顺序表
加压顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
检测压力差 Pa | 0 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000
持续时间 min | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
注：水密设计指标值超过2000 Pa时，先按顺序逐级加压至2000 Pa,再按照水密设计压力值加压， |  |  |  |  |  |  |  | 
9

## Slide 13
9.3 波动加压法
按照表3、图5的顺序加压，并按以下步骤操作：
a) 预备加压：施加三个压力脉冲。压力差值为500 Pa 。加载速度约为100 Pa/s, 压力稳定作用时 间 为 3 s, 泄压时间不少于1 s。
b) 淋水：对幕墙试件均匀地淋水，淋水量为4 L/(m²·min)。
c) 加压：在稳定淋水的同时施加波动压力。定级检测时，逐级加压至幕墙固定部位出现严重渗 漏。工程检测时，首先加压至可开启部分水密性能指标值，波动压力作用时间为15 min 或幕 墙可开启部分产生严重渗漏为止，然后加压至幕墙固定部位水密性能指标值，波动压力作用 时间为15min 或幕墙固定部位产生严重渗漏为止；无开启结构的幕墙试件压力作用时间为 30 min或产生严重渗漏为止。
d) 观察记录：在逐级升压及持续作用过程中，观察并参照表2记录渗漏状态及部位。
序号 | 渗漏状态 | 符号
1 | 试件内侧出现水滴 | O
2 | 水珠联成线，但未渗出试件界面 | □
3 | 局部少量喷溅 | △
4 | 持续喷溅出试件界面 | ▲
5 | 持续流出试件界面 | 
注1:后两项为严重渗漏， 注2:稳定加压和波动加压检测结果均采用此表， |  | 
注：图中符号 表示将试件的可开启部分启闭不少于5次。
图 4 稳定加压顺序示意图
表 2 渗漏状态符号表
GB/T 15227—2019
10

## Slide 14
注：图中■符号表示将试件的可开启部分启闭不少于5次。
图 5 波动加压示意图
9.4 水密性能评定
定级检测以未发生严重渗漏时的最高压力差值△p 对 照GB/T 31433的规定进行定级，可开启部 分和固定部分分别定级。工程检测以是否达到水密性能设计指标值△p 作为评定依据。
10 抗风压性能检测
10.1 检测前准备
10.1.1 试件安装完毕，经检查符合设计图样要求后才可进行检测。检测前应将试件可开启部分启闭 不少于5次，最后关紧。
10.1.2 位移计的安装支架在测试过程中应牢固，并保证位移的测量不受试件及其支承设施的变形、移
加压顺序 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
波动 压力值 Pa | 上限值 | — | 313 | 438 | 625 | 875 | 1250 | 1875 | 2500
 | 平均值 | 0 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000
 | 下限值 | — | 187 | 262 | 375 | 525 | 750 | 1125 | 1500
波动周期 S |  | — | 3～5 |  |  |  |  |  | 
每级加压时间 min |  | 10 | 5 |  |  |  |  |  | 
注：水密设计指标值超过2000 Pa时，以该压力差为平均值、波幅为实际压力差的1/4。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GB/T 15227—2019
表 3 波动加压顺序表
11

## Slide 15
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/585202131213011122