## Slide 1
西北工业大学—自动控制原理

## Slide 2
目录
自动控制原理概述
自动控制系统数学模型
自动控制系统分析方法
自动控制系统稳定性分析
自动控制系统性能评价与优化
现代控制理论在自动控制系统中应用
实验设计与数据分析方法

## Slide 3
自动控制原理概述
01

## Slide 4
自动控制系统组成
包括控制器、被控对象、执行机构、检测装置等部分，各部分之间相互联系、相互作用，共同完成控制任务。
自动控制系统定义
指在没有人为直接参与下，利用控制装置使被控对象或过程自动地按照预定规律运行的系统。
自动控制系统定义与组成

## Slide 5
经典控制理论阶段
20世纪40年代以前，以传递函数为基础，研究单输入单输出线性定常系统的分析和设计。
现代控制理论阶段
20世纪60年代以后，以状态空间法为基础，研究多输入多输出、非线性、时变系统的分析和设计。
智能控制理论阶段
20世纪80年代以后，随着计算机、人工智能等技术的发展，智能控制开始兴起，包括模糊控制、神经网络控制、专家系统等。
自动控制原理发展历程

## Slide 6
工业自动化
如机械制造、电力、化工等行业的生产自动化过程。
航空航天
如飞机、导弹、卫星等飞行器的导航、制导和控制。
交通运输
如汽车、火车、船舶等交通工具的自动驾驶和智能交通系统。
农业科技
如农业机械化、自动化灌溉、温室控制等农业生产过程。
智能家居
如智能照明、智能安防、智能家电等家庭智能化系统。
自动控制原理应用领域

## Slide 7
自动控制系统数学模型
02

## Slide 8
根据物理定律建立系统动态方程
01
利用牛顿第二定律、基尔霍夫定律等物理定律，建立系统各元件的动态方程。
02
消元法化简微分方程
通过消元法将多个微分方程化简为一个高阶微分方程，便于后续分析和设计。
03
线性化处理
对于非线性系统，可以在平衡点附近进行线性化处理，得到近似的线性微分方程。
微分方程模型建立

## Slide 9
01
微分方程转换为传递函数
利用拉普拉斯变换将微分方程转换为传递函数，便于在频域内进行分析和设计。
02
传递函数的性质
传递函数反映了系统的动态特性和稳态特性，包括稳定性、快速性、准确性等。
03
传递函数的求取方法
可以通过实验测定系统的输入输出数据，利用系统辨识方法求取传递函数。
传递函数模型建立

## Slide 10
03
状态空间模型的分析方法
利用状态空间模型可以对系统的稳定性、能控性、能观性等进行分析和设计。
01
状态变量的选择
选择能够全面反映系统动态特性的状态变量，建立状态空间模型。
02
状态空间方程的建立
根据物理定律和系统特性，建立状态空间方程，包括状态方程和输出方程。
状态空间模型建立

## Slide 11
自动控制系统分析方法
03

## Slide 12
系统稳定性分析
通过系统对阶跃输入的响应，判断系统的稳定性，如超调量、调节时间等指标。
系统性能分析
分析系统动态性能指标，如上升时间、峰值时间、超调量、调节时间等，以评估系统性能。
系统校正设计
根据性能指标要求，设计适当的校正装置，改善系统性能。
时域分析法

## Slide 13
根据系统开环传递函数的极点和零点，绘制根轨迹图。
根轨迹绘制
系统稳定性判定
系统性能分析
利用根轨迹图，判断闭环系统极点的分布，从而确定系统的稳定性。
通过根轨迹图，分析系统参数变化对性能的影响，为系统设计和校正提供依据。
03
02
01
根轨迹法

## Slide 14
频率特性分析
01
通过系统对正弦输入的响应，得到系统的频率特性，如幅频特性和相频特性。
系统稳定性判定
02
利用频率特性，判断系统在不同频率下的稳定性，如奈奎斯特稳定判据和伯德图稳定判据。
系统性能分析
03
根据频率特性，分析系统的动态和静态性能，如带宽、谐振峰值等指标。同时，通过频率特性的实验测定，可以对系统进行模型辨识和参数估计。
频域分析法

## Slide 15
自动控制系统稳定性分析
04

## Slide 16
系统受到扰动后，能够恢复到原来平衡状态的能力。
通过系统特征方程的根在复平面上的位置来判断，若所有根均具有负实部，则系统稳定。
稳定性定义
判定方法
稳定性概念及判定方法

## Slide 17
01
02
劳斯表构造
根据系统特征方程系数构造劳斯表，通过检查表的第一列元素符号变化来判断系统稳定性。
特殊情况处理
当劳斯表中出现全零行时，需用上一行元素构造辅助方程，继续判断。
劳斯-赫尔维茨判据应用

## Slide 18
奈奎斯特稳定判据应用
奈奎斯特图绘制
根据开环频率特性绘制奈奎斯特图，即幅相频率特性曲线。
稳定判据
若奈奎斯特图不包围点（-1，j0），且当ω从0+到+∞时，幅相频率特性曲线逆时针包围原点的圈数R等于开环传递函数在右半平面的极点数P，则闭环系统稳定。

## Slide 19
自动控制系统性能评价与优化
05

## Slide 20
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/627112121003006046