## Slide 1
电路基本定律-- 基尔霍夫定律
2.5
一、基本概念
二、电流定律KCL
三、电压定律KVL
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第1页。

## Slide 2
比较以下两个电路的不同
1.电路中只有1个电源
1.电路中有2个电源
2.可以用电阻的串并联化简
2.不能用电阻的串并联化简
简单电路
复杂电路
欧姆定律
分析方法
基尔霍夫定律
分析方法
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第2页。

## Slide 3
基尔霍夫简介
古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫
（Gustav Robert Kirchhoff，1824 —1887 ）
德国物理学家，柏林科学院院士
1847年发表的两个电路定律
（基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律），
发展了欧姆定律，对电路理论有重大作用。
基尔霍夫电流定律
（Kirchhoff 's Current Law，KCL）
基尔霍夫电压定律
（Kirchhoff 's Voltage Law，KVL)
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第3页。

## Slide 4
常用术语
常用术语
支路
节点
回路
网孔
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第4页。

## Slide 5
一、复杂电路中的基本概念
2.节点：三条或三条以上支路的会聚的点。
1.支路：由一个或几个元件首尾相接构成的无分支电路。
右图中有 条支路：
E1和R1串联构成一条支路
上图中A 和 B 为节点；
下图中 a为节点。
E2和R2串联构成一条支路
R3单独构成另一条支路
3
R1
E1
E2
R2
R3
A
B
I1
I2
I3
I4
I4
a
思考
同一支路中的电流有什么关系？
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第5页。

## Slide 6
3.回路：电路中从任一点出发，经过一定路径又回到该点形成的闭合路径。
考虑：图中共有 个回路，分别是：
A B D M A
A N C B A
3
M N C D M
一、复杂电路中的基本概念
R1
E1
E2
R2
R3
A
B
C
D
M
N
4.网孔：最简单的、不可再分的回路。
思考
网孔和回路有什么关系？
上述的回路中哪些是网孔？
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第6页。

## Slide 7
支路：由一个或几个元件串联组成的无分支电路。
1、支路：三条
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第7页。

## Slide 8
节点：三条或三条以上支路的汇交点叫节点。
2、节点：b、e
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第8页。

## Slide 9
回路：电路中任一闭合路径。
3、回路：abeda、 bcfeb、 abcfeda
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第9页。

## Slide 10
网孔：内部不含有支路的回路。
4、网孔： abeda、 bcfeb
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第10页。

## Slide 11
试一试
帮 助
回路：7个
节点：4个
支路：6条
网孔：3个
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第11页。

## Slide 12
例1：
支路：ab、bc、ca、… （共6条）
回路：abda、abca、 adbca …
（共7 个）
结点：a、 b、c、d
(共4个）
a
d
b
c
E
–
+
G
R3
R4
R2
I2
I4
IG
I1
I3
I
R1
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第12页。

## Slide 13
基尔霍夫电流定律(KCL定律)
1．定律
即: Ｉ入= Ｉ出
在任一瞬间，流向任一结点的电流等于流出该结点的电流之和。
对节点 a：
I1+I2 = I3
b
a
+
-
U2
R2
+
-
R3
R1
U1
I1
I2
I3
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第13页。

## Slide 14
（一）基尔霍夫电流定律（KCL）
1.内容：电路中任意一个节点上，在任意时刻，流入节电的
电流之和等于流出节点的电流之和。
2.表达式：根据右图写出节点电流定律的数学表达式
I1+I3=I2+I4+I5
变形得：
I1+I3+(-I2)+(-I4)+(-I5)=0
如果规定流入节点的电流为正，流出节点的电流为负，则可得出下面的结论：
即：在任一电路的任一节电上，电流的代数和永远等于零。
∑I=0
I1
I2
I3
I4
I5
a
∑(sigma)符号表示求和
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第14页。

## Slide 15
【例1】如图所示电桥电路，已知I1 = 2A，I2 = -3A，I3 =- 2 A，
试求电流I4。
方法：
1、先确定各支路电流方向。
2、列写KCL方程。
3、有N个节点，可列出N个方程。
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第15页。

## Slide 16
难点:式中括号外正负号是由基尔霍夫第一定律根据电流 的参考方向确定的，括号内数字前的负号则是表示实际电流方向和参考方向相反。
由基尔霍夫第一定律可知
代入已知值
可得：
解
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第16页。

## Slide 17
电路如下图所示，求电流 。
例题
A
B
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第17页。

## Slide 18
对A节点
因为
所以
同理，对B节点：
因为
也得
由此可知，没有构成闭合回路的单支路电流为零
解
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第18页。

## Slide 19
1、电路如图所示，求I1、I2的大小。
3A
10A
I1
I2
2A
10A
5A
A
B
试一试
基尔霍夫电流定律的应用
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第19页。

## Slide 20
例：求电路中的电流I1和I2
3A
10A
5A
10A
2A
I1
I2
分析：
电路中有两个节点，为A、B
A
B
I1为节点A一支路电流，其它支路电流已知
I2为节点A一支路电流，其它支路电流已知
可以利用基尔霍夫电流定律求解
解：
对节点A
I1=3A+10A+5A
对节点B
5A=I2+2A+10A
=18A
整理：
I2=5A-2A-10A
=-7A
注意：应用基尔霍夫电流定律时必须首先假设电流的参考方向，若求出电流为负值，则说明该电流实际方向与假设的参考方向相反。
可知：I1的方向与参考方向相同，
I2的实际方向是向下的
《基尔霍夫定律》PPT课件全文共41页，当前为第20页。

## Slide 21
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/638062105015006036