## Slide 1
摄像机芯片方案及HD-SDI/HD MDI介绍
深圳市博深电子有限公司
2023最新整理收集
do something

## Slide 2
  1、了解什么是摄像机的芯片方案，市场上有哪些主流芯片方案？
  2、公司摄像机采用哪些芯片方案？优势在哪里？
  3、了解HD-SDI摄像机，如何正确看待HD-SDI系统的优劣势？
  4、HD-MDI摄像机
交流目标

## Slide 3
第一讲：摄像机芯片方案
  什么是摄像机的芯片方案
  模拟摄像机的芯片方案
  网络摄像机的芯片方案
第二讲：HD-SDI介绍
目 录

## Slide 4
第一讲：摄像机芯片方案
  什么是摄像机的芯片方案
  模拟摄像机的芯片方案
  网络摄像机的芯片方案

## Slide 5
什么是摄像机芯片方案？
镜
头
CCD
CMOS
DSP
镜头 图像传感器 数字信号处理器
模拟摄像机组成：三大主要元器件
网络摄像机组成：三大主要元器件
镜
头
CCD
CMOS
网络
编码芯片
镜头 图像传感器 网络编码平台
模拟摄像机芯片方案：图像传感器+ DSP
网络摄像机芯片方案：图像传感器+ 网络编码芯片

## Slide 6
模拟摄像机芯片方案
镜
头
CCD
CMOS
DSP
镜头 图像传感器 数字信号处理器
芯片方案提供商：
日本品牌：
富士能
腾龙
希比希
宾得
图丽
国内品牌：
上海凤凰
福光
力鼎
CCD厂家：
索 尼
夏 普
松 下
CMOS厂家：
美国 Aptina、Omnivision、韩国 Pixplus
日本厂家：
索 尼
夏 普
日 立
韩国厂家：
三 星
NextChip
CNB
LG
RJ

## Slide 7
模拟摄像机芯片方案
镜
头
CCD
DSP
镜头 图像传感器 数字信号处理器
SONY CCD介绍
序号 | CCD名称 | CCD型号 | 水平像素 | CCD尺寸 | 有效像素 | 感光度
1 | Super HAD CCD | ICX405AK | 510H（低解） | 1/3 | 500(H)*582(V) | 1350mV
2 | Super HAD CCD | ICX409AK | 760H（高解） | 1/3 | 752(H)*582(V) | 850mV
3 | Super HAD CCD | ICX229AK | 760H（高解） | 1/4 | 752(H)*582(V) | 440mV
4 | Ex view HAD CCD | ICX255AK | 510H（低解） | 1/3 | 500(H)*582(V) | 1600mV
5 | Ex view HAD CCD | ICX259AK | 760H（高解） | 1/3 | 752(H)*582(V) | 1000mV
6 | Super HAD CCD II | ICX633BKA | 510H（低解） | 1/3 | 500(H)*582(V) | 3800mV
7 | Super HAD CCD II | ICX639BKA | 760H（高解） | 1/3 | 752(H)*582(V) | 2250mV
8 | Super HAD CCD II | ICX649BKA | 760H（高解） | 1/4 | 752(H)*582(V) | 950mV
9 | Super HAD CCD II | ICX663AKA(WD) | 960H（高解） | 1/3 | 976(H)*582(V) | 1600mV
10 | Super HAD CCD II | ICX811AKA | 960H（高解） | 1/3 | 976(H)*582(V) | 2350mV
11 | Super HAD CCD II | ICX669AKA(WD) | 960H（高解） | 1/4 | 976(H)*582(V) | 1350mV
12 | Ex view HAD CCD II | ICX673AKA | 960H（高解） | 1/3 | 976(H)*582(V) | 2400mV
13 | Ex view HAD CCD II | ICX679AKA | 960H（高解） | 1/4 | 976(H)*582(V) | --
备注：SONY 主流CCD规格表（附上）
图像传感器规格表：

## Slide 8
模拟摄像机芯片方案
镜
头
CCD
CMOS
DSP
镜头 图像传感器 数字信号处理器
序号 | DSP名称 | DSP型号 | 特点
1 | SS-IM | CXD2163 | 接高低解CCD，现已基本停产，被SS-11X替代
2 | SS-11 | CXD3142 | 只能接低解CCD，水平分辨率达420线，适合做红外摄像机
3 | SS-HQ1 | CXD3172 | 接高低解CCD，通常接ICX639BK，水平分辨率达540线
4 | SS-11X | CXD4103 | 接高低解CCD，通常接ICX639BK，水平分辨率达540线
5 | EFFIO增强版 | CXD4140 | 可接高低解CCD，接960H CCD,水平分辨率达700线，2D降噪，数字宽动态
6 | EFFIO-S | CXD4130 | 只接高解，接960H CCD，水平分辨率达700线，2D+3D降噪，数字宽动态，慢快门，低照度好
7 | EFFIO-P | CXD4129 | 只接高解，接960HCCD，水平分辨率达700线，2D+3D降噪，超级宽动态和数字宽动态，慢快门，数字稳定器等
备注：SONY 主流DSP 规格表（附上）
SONY DSP规格表：
SONY DSP介绍

## Slide 9
模拟摄像机芯片方案
SONY “EFFIO” 700线芯片方案
CCD
DSP
图像传感器 数字信号处理器
700线高清晰：SONY ICX673/ICX811 CXD4140GG
700线低照度：SONY ICX673 CXD4130GG
700线宽动态：SONY ICX663 CXD4129GG

## Slide 10
模拟摄像机芯片方案
如何确定一款模拟摄像机芯片的组成方案？
一、确定图像传感器的型号
（1）尺寸
（2）名称
（3）有效像素和水平分辨率
（4）宽动态
二、确定DSP的型号
（1）超级宽动态/数字宽动态
（2）低照度(慢快门)
（3）2D/3D降噪

## Slide 11
网络摄像机芯片方案
镜
头
CCD
CMOS
网络
编码芯片
镜头 图像传感器 网络编码平台
芯片方案提供商：
日本品牌：
富士能
腾龙
希比希
宾得
图丽
国内品牌：
上海凤凰
福光
力鼎
CCD厂家：
索 尼
柯 达
CMOS厂家：
美国 Aptina、Omnivision、
日本索尼、
松下等；
美国TI
美国安霸
华为海思
台湾智源

## Slide 12
网络摄像机芯片方案
镜
头
CCD
CMOS
网络
编码芯片
镜头 图像传感器 网络编码平台
SONY 高清图像传感器介绍
序号 | 图像传感器类型 | 型号 | 尺寸 | 有效像素 | 备注
1 | “EXMOR” CMOS | IMX103 | 1/2.8 | 300万像素 | 背照技术，双重降噪 低照度效果好
2 |  | IMX122 | 1/2.8 | 200万像素 | 
3 |  | IMX035 | 1/3 | 130万像素 | 
4 |  | IMX036 | 1/3 | 300万像素 | 
5 | CCD | ICX445AQA | 1/3 | 130万像素 | 高灵敏度， 色彩还原性好
6 |  | ICX285AL | 2/3 | 140万像素 | 
7 |  | ICX274AQ | 1/1.8 | 200万像素 | 

## Slide 13
网络摄像机芯片方案
镜
头
CCD
CMOS
网络
编码芯片
镜头 图像传感器 网络编码平台
Aptina 高清图像传感器介绍
序号 | 图像传感器类型 | 型号 | 尺寸 | 有效像素 | 备注
1 | CMOS | MT9M034 | 1/3 | 130万 | 低照度
2 |  | MT9P031 | 1/2.5 | 500万 | ---
3 |  | AR0331 | 1/3 | 310万 | WDR
4 |  | MT9P006 | 1/2.5 | 500万 | 经济型

## Slide 14
网络摄像机芯片方案
镜
头
CCD
CMOS
网络
编码芯片
镜头 图像传感器 网络编码平台
TI 网络编码芯片介绍
编码器厂家 | 型号 | 图像分辨率 | 特点 | 备注
美国TI | 达芬奇DM355 | 720p | ARM9 270MHz，MPEG4/MJPEG， 集成ISP，可以无缝对接各种图像传感器 | 
 | 达芬奇DM365 | 720p | ARM9 300MHz，H.264/MPEG4/MJPEG， 集成ISP，可以无缝对接各种图像传感器 | 
 | 达芬奇DM368 | 1080p | ARM9 432MHz，H.264BP/MP/HP/MPEG4/MJPEG， 集成ISP，可以无缝对接各种图像传感器 | 
 | DM8168 | 1080P | Cortex A8 1.2GHz，H.264BP/MP/HP/MPEG4/MPEG2/MJPEG， 集成ISP，可以无缝对接各种图像传感器 | 
 | DM8127 | 1080P | Cortex A8 1GHz，H.264BP/MP/HP/MPEG4/MPEG2/MJPEG， 集成ISP，可以无缝对接各种图像传感器 | 
ISP
图像信号处理器
3A功能（自动聚焦、自动曝光、自动白平衡）
颜色校正
图像噪点校正

## Slide 15
网络摄像机芯片方案
镜
头
CCD
CMOS
网络
编码芯片
镜头 图像传感器 网络编码平台
其它厂家网络编码芯片介绍
芯片厂家 | 型号 | 图像分辨率 | 特点
台湾智源 | GM8180 | 720p | ARM9 500MHz，H.264/MPEG4/MJPEG， 集成ISP，可以无缝对接各种图像传感器
华为海思 | Hi3512 | 720p | ARM9 264MHz，H.264/MJPEG， 不集成ISP，只能使用带OVT功能的图像传感器
 | Hi3515 | 1080p | ARM9 400MHz，H.264/MJPEG， 不集成ISP，只能使用带OVT功能的图像传感器
 | Hi3517 | 1080p | ARM Cortex A9 750MHz， H.264/MPEG4/MJPEG，集成ISP，可以无缝对接各种图像传感器
 | Hi3516 | 1080p | ARM Cortex A9 800MHz， H.264/MPEG4/MJPEG，集成ISP，可以无缝对接各种图像传感器
美国安霸 | A288 | 1080p | ARM9 2XXMHz

## Slide 16
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/646233014050010040