## Slide 1: SNMP与MIB网络协议概述
技术创新，变革未来
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第1页。

## Slide 2
目录
网络管理介绍
SNMP协议介绍
MIB介绍
iMC对SNMP的封装
2
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第2页。

## Slide 3: 网络管理介绍
网络管理（Network Management）是对网络硬件（包括网络设备、服务器、办公机、打印 机、语音电话等）、应用软件（如操作系统、数据库、邮件系统等）的综合使用与协调的整 体过程，以达到网络运行最优，并最大限度地降低网络维护成本。
通常，网络管理以网络管理软件（Network Management Software, NMS）的形式出现，
即通过网络管理软件对网络进行管理，网络管理软件简称为网管。业界知名网管包括H3C
iMC、HP NNMi、 Huawei U2000 、CiscoWorks、、Juniper NSM等。
3
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第3页。

## Slide 4: 网络管理的发展过程
网络管理的发展经历了三个阶段：
命令行。这是网络管理的最原始阶段，网络管理员通过串口、远程telnent登录到设备上，使用命令
行对设备进行管理。
简单的图形界面。这个阶段的网络管理对设备的常用操作进行图形封装，网络管理员可以通过网管 软件实现对网络设备部分功能进行配置和监控。设备面板、Web网管是这个阶段的代表。
成熟的商用软件。这个阶段的网络管理覆盖了网络管理的五大功能（详细介绍见后），并提供一些
智能化的处理帮助网络管理员计划日常维护操作，比如告警根源分析、异常接入联动、自动化部署
等。
4
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第4页。

## Slide 5: 网络管理的主要功能
5
ISO在ISO/IEC 7498-4中，网络管理定义了五大功能：
网管功能 | 功能描述
性能管理 | 性能管理使网络管理员能够监视网络运行的参数，如吞吐率、响应 时间、网络的可用性等。
故障管理 | 当网络出现故障时，故障管理能够及时通知网络管理员故障发生点 及故障发生原因，并尽可能地排除这些故障。
配置管理 | 配置管理通过逻辑拓扑的方式展示网络层次结构，并提供图形方式 的网络配置功能，简化网管网络管理员的日常维护操作
计费管理 | 记录网络用户和应用程序对网络资源的使用情况，并据此计算相应 的网络费用
安全管理 | 安全挂历是对网络资源及其重要信息访问的约束和控制，包括验证 网络用户的访问权限和优先级、检测和记录未授权用户企图进行的 不应有的操作。
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第5页。

## Slide 6: 网络管理常用协议
6
网络管理可以使用的协议非常多，只要能够实现网管软件服务器和被管 理网络设备之间通信，都可以作为网络管理协议。比如telnet，网络 管理软件通过解析telnet命令行，可以获取、设置网络设备的任何参 数，因此telnet就是一种网络管理协议。
常用的网络管理协议包括：SNMP、telnet、SSH、Restful、SOAP等。
SNMP是网络管理最常用的协议，IETF制定了大量的技术标准。基于
SNMP实现网络管理是诸多管理协议中最规范、最简单、且使用范围 最广泛的协议。
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第6页。

## Slide 7
目录
网络管理介绍
SNMP协议介绍
MIB介绍
iMC对SNMP的封装
7
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第7页。

## Slide 8: SNMP协议介绍
8
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第8页。

## Slide 9: SNMP协议
9
SNMP（Simple Network Management Protocol），简单网络管理协 议 。 SNMP 的 前 身 是 SGMP（ Simple Gateway Monitoring Protocol，简单网关监控协议，RFC1028），用来对通信线路进行 管理。随后，人们对SGMP进行了很大的修改，特别是加入了符合
Internet定义的SMI和MIB体系结构，改进后的协议就是著名的SNMP。
SNMP的目标是管理互联网Internet上众多厂家生产的软硬件平台， 因此SNMP受Internet标准网络管理框架的影响也很大。现在SNMP
已经出到第三个版本的协议，其功能较以前已经大大地加强和改进了。
（摘自百度百科）
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第9页。

## Slide 10: SNMPv1
10
1988年8月发布的RFC1067和1989年4月发布的RFC1098为早期的
SNMP提供了最初的蓝本。
1990年5月发布的RFC1157对SNMP进行了完整定义，并完全替代
RFC1067和RFC1098。
SNMPv1定义了MIB（Management Information Base，管理信息库） 和SMI（Structure of Management Information，管理信息结构）， 提供一些基础类型（如Integer、Octet String、Ip Address等）和基 本操作（get、get next、set、get response、trap），
SNMPv1的缺点是数据类型可扩展性很差，通信过程的安全性得不到保 证。尽管后续发布的RFC1351、RFC1352和RFC1353对安全性问题 进行了补充，但基本没有厂商支持后三种rfc标准。
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第10页。

## Slide 11: SNMPv2
11
SNMPv2对SNMPv1存在的问题进行了修正，增强了安全性。
SNMPv2p对SNMPv1的SMI进行扩充，提供了一些新的数据类型，比如
Counter64、Bits等，同时也增加了两个基本操作get bulk、inform。
SNMPv2c也称为基于community的SNMPv2，它继承了SNMPv1的通 信方式和SNMPv2p的数据类型。
SNMPv2u对安全性进行补充，即支持基于用户的视图访问，同时支持
SNMPv2p的数据类型。
SNMPv2*集合SNMPv2u和SNMPv2p的所有优点。
SNMPv2尽管在安全方面做了一些改进，但仍然不够，比如报文通信依 然采用明文通信，数据容易被窃取。
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第11页。

## Slide 12: SNMPv3
12
SNMPv3由RFC 3411-RFC 3418定义，主要增加SNMP在安全性和远端
配置方面的强化，包括对访问用户的安全认证和加密通信数据。
SNMPv3提供重要的安全性功能：
信息完整性。保证封包在传送中没有被窜改。
认证：检验信息来自正确的来源。
封包加密：避免被未授权的来源窥探。
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第12页。

## Slide 13: SNMP通信模型
网管工作站通过SNMP协议（协议端口为UDP 161）访问网络设备的
SNMP Agent，要求操作MIB数据。
网络设备通过SNMP协议将TRAP数据上报给网络管理工作站，协议
端口号为162。
13
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第13页。

## Slide 14: SNMP报文介绍
14
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第14页。

## Slide 15: SNMP报文类型
网络设备绑定UDP端口161，接收网管软件发送的get、get next、set、get bulk报文，然后根 据自身的执行结果，返回response报文。
网管软件绑定UDP端口162，等待网络设备发送的inform和trap，对于inform报文，需要发送
response报文。
网管软件
网络设备
get-request
get-response
get-next-request
get-response
set-request
get-response
get-bulk-request
get-response
report inform
get-response
trap
网络设备绑定
UDP通信端口161
15
网管软件绑定
UDP通信端口162
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第15页。

## Slide 16: SNMP Get报文
SNMP Response (130.89.16.2)
SNMP get (address)
SNMP get操作由网管软件发起，查询指定对象的数据。
网络设备收到请求后，需要发送响应报文，如果目标数据存在，则返回目标数据，否则在响应报
文中指出对应变量不存在（no-such-name or no-such-object）。
16
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第16页。

## Slide 17: SNMP Get-Next报文
SNMP get-next (address)
SNMP Response
(printer-1)
SNMP get-next操作由网管软件发起，查询指定对象的下一项数据（返回MIB字典序的下一项数 据，MIB在后面介绍）。
网络设备收到请求后，需要发送响应报文，如果目标对象存在下一项数据，则返回下一项数据，
否则在响应报文中指出MIB读取结束（end -of-mib-view）。
17
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第17页。

## Slide 18: SNMP Get-Bulk报文
SNMP get-bulk (next, repeat: 3)
SNMP Response (2, 3, 2)
SNMP get-bulk操作由网管软件发起，查询指定对象的下n项数据（返回MIB字典序的下n项数据，
n有get-bulk参数repeat指定）。
网络设备收到请求后，需要发送响应报文，如果目标对象的下n项数据，则返回下n项数据，否则
在响应报文中指出MIB读取结束（end -of-mib-view）。
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第18页。

## Slide 19: SNMP Set报文
SNMP set (name,” printer-2”)
SNMP
Response (printer-2)
SNMP set操作由网管软件发起，修改指定对象的数据。
网络设备收到请求后，需要发送响应报文，如果目标对象存在且具有写权限，则修改目标对象数 据，返回成功；否则在响应报文中返回错误（no-such-name , no-such-object , generic
error） 。
19
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第19页。

## Slide 20: SNMP Report报文
SNMP Report只会在SNMPv3通信环境中才会出现，如果网管软件发送的
SNMPv3报文认证失败，网络设备就会给网管软件发送Report报文。
Report报文总共包含六种错误usmStatsUnsupportedSecLevels（不支持的安 全级别）、usmStatsNotInTimeWindows（时间窗口参数不正确）、
usmStatsUnknownUserNames（未知用户名）、
usmStatsUnknownEngineIDs（未知engineID）、
usmStatsWrongDigests（错误摘要）、usmStatsDecryptionErrors（解 密失败）。
SNMPv3 Message (get, get-next, set...)
SNMPv3 Report
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第20页。

## Slide 21: SNMP TRAP & Inform
SNMP TRAP和Inform本质都是网络设备在产生故障，或特定事件产生时，给网 管软件发送的通知消息。
如果网络设备产生TRAP报文，该报文仅仅是一个通知消息。TRAP报文发送后， 网络设备不管网管软件是否收到了该TRAP，都不会重复发送该TRAP，这可 能会导致TRAP丢失。
Inform是对TRAP的改进，网管软件收到Infrom报文后，必须给网络设备发送响 应消息，确认报文已经收到；如果网络设备未收到Inform的响应报文，则会 持续发送该Inform报文。
SNMP TRAP/Inform
Inform ? SNMP Response
SNMP与MIB网络协议概述全文共42页，当前为第21页。

## Slide 22
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658061060015006036