## Slide 1
电力系统潮流计算
汇报人：AA
2024-01-22

## Slide 2
潮流计算基本概念与原理
潮流计算方法分类及特点
潮流计算关键问题及解决方案
潮流计算在电力系统中的应用
潮流计算软件工具介绍与使用技巧
潮流计算结果分析与评价指标体系建立

## Slide 3
01
潮流计算基本概念与原理

## Slide 4
01
02
电力系统潮流定义
在稳态运行条件下，系统中各元件（发电机、变压器、线路等）所通过的功率和电流，以及各节点的电压和相位角等物理量。
电力系统潮流是指电力系统中功率（有功功率、无功功率）的流向和分布。

## Slide 5
确定电力系统的运行方式，合理安排发电机出力，减少网络损耗，提高系统运行的经济性。
提供继电保护和自动装置整定计算所需的有关数据。
潮流计算目的和意义
检查各元件是否过负荷，保证系统安全运行。
对规划中的电力系统，通过潮流计算还可以检验所提出的规划方案是否符合各种运行方式的要求。

## Slide 6
潮流计算是根据给定的电网结构、参数和发电机、负荷等元件的运行条件，通过计算求解电网的稳态运行情况，如母线电压、网络损耗、元件功率等。
潮流计算基于电路理论中的基尔霍夫定律和欧姆定律等基本理论，采用数值计算方法进行求解。
潮流计算基本原理

## Slide 7
根据基尔霍夫定律列写节点电压方程，是潮流计算的基础数学模型。
节点电压方程
支路功率方程
发电机和负荷模型
变压器模型
根据欧姆定律列写支路功率方程，用于描述支路上的功率流动情况。
发电机和负荷是电力系统中的重要元件，需要建立相应的数学模型来描述其运行特性。
变压器是电力系统中实现电压变换的重要设备，需要建立相应的数学模型来描述其变换特性。
潮流计算数学模型

## Slide 8
02
潮流计算方法分类及特点

## Slide 9
基于牛顿-拉夫逊迭代算法，通过不断修正电压和角度，使得电力系统潮流方程达到收敛。
原理
收敛速度快，计算精度高，适用于大型复杂电力系统。
优点
需要形成雅可比矩阵，计算量大，对初值要求较高。
缺点
牛顿-拉夫逊法

## Slide 10
03
缺点
对于存在大量PV节点或不平衡负荷的系统，计算精度可能受到影响。
01
原理
将电力系统潮流方程分解为有功功率和无功功率两个方程组，分别进行求解。
02
优点
简化了计算过程，提高了计算效率，适用于中小型电力系统。
PQ分解法

## Slide 11
1
2
3
基于配电网辐射状结构特点，通过前推计算支路功率分布，回代求解节点电压。
原理
计算量小，速度快，适用于配电网潮流计算。
优点
对于存在环网或弱环网的配电网，需要进行特殊处理。
缺点
前推回代法

## Slide 12
01
PQ分解法适用于中小型电力系统，计算效率较高但可能受到PV节点和不平衡负荷的影响；
前推回代法适用于配电网潮流计算，计算量小速度快但不适用于存在环网或弱环网的配电网；
在实际应用中，应根据电力系统的规模、复杂度和计算需求等因素选择合适的方法。
牛顿-拉夫逊法适用于大型复杂电力系统，计算精度高但计算量大；
02
03
04
不同方法比较与选择

## Slide 13
03
潮流计算关键问题及解决方案

## Slide 14
病态潮流问题的定义：在电力系统潮流计算中，由于网络参数、负荷变化等因素导致雅可比矩阵出现病态，使得传统牛顿法难以收敛或收敛速度极慢的问题。
处理方法
采用改进牛顿法，如带最优乘子的牛顿法、拟牛顿法等，改善病态潮流问题的收敛性。
采用补偿法，通过引入虚拟负荷或发电机，改善网络结构，降低雅可比矩阵的条件数，从而改善病态潮流问题的收敛性。
采用迭代加速技术，如Aitken加速、Steffensen加速等，提高迭代收敛速度。
01
02
03
04
05
病态潮流问题及处理方法

## Slide 15
采用分支定界法，将问题分解为多个子问题分别求解，再合并子问题的解得到原问题的多个解。
采用连续潮流法，通过追踪系统状态随参数变化的轨迹，获得多个解。
采用多初值法，从不同初值出发进行迭代计算，寻找多个解。
多解现象的定义：在电力系统潮流计算中，由于负荷变化、网络结构变化等因素导致存在多个满足运行约束的解的现象。
处理方法
多解现象及处理方法

## Slide 16
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/746122125224010043