## Slide 1
微波合成法课件

## Slide 2: 汇报提纲
微波加热合成
微波加热原理
1
2
3
微波加热优缺点
微波加热得应用

## Slide 3: 微波
微波加热合成
微波就是一种频率为 300MHZ～300GHZ 得电磁波,沿直线传播,遇到金属材料时能反射,遇到玻璃、塑料、陶瓷等绝缘材料可以穿透,在遇到含有水分得蛋白质、脂肪等介质可被吸收,并将微波得电磁能量变为热能。
微波得频段虽然很宽,但就是真正用于微波加热得频段却很窄,主要原因就是防止对微波通讯造成干扰。国际上,家用微波炉有915MHz和2450MHz两个频率,2450MHz用于家庭烹调炊具,915MHz用于干燥、消毒等工业、医疗行业等。

## Slide 4: 微波得特性
微波加热合成
选择性加热
物质吸收微波得能力,主要由其介质损耗因数来决定。介质损耗因数大得物质对微波得吸收能力就强,相反,介质损耗因数小得物质吸收微波得能力也弱。由于各物质得损耗因数存在差异,微波加热就表现出选择性加热得特点。物质不同,产生得热效果也不同。水分子属极性分子,介电常数较大,其介质损耗因数也很大,对微波具有强吸收能力。而蛋白质、碳水化合物等得介电常数相对较小,其对微波得吸收能力比水小得多。因此,对于食品来说,含水量得多少对微波加热效果影响很大。

## Slide 5: 微波得特性
微波加热合成
穿透性
微波比其她用于辐射加热得电磁波,如红外线、远红外线等波长更长,因此具有更好得穿透性。微波透入介质时,由于介质损耗引起得介质温度得升高,使介质材料内部、外部几乎同时加热升温,形成体热源状态,大大缩短了常规加热中得热传导时间,且在条件为介质损耗因数与介质温度呈负相关关系时,物料内外加热均匀一致。

## Slide 6: 微波得特性
微波加热合成
热惯性小
微波对介质材料就是瞬时加热升温,能耗也很低。另一方面,微波得输出功率随时可调,介质温升可无惰性得随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产得需要。
微波得生物效应机制
当微波作用于生物体时,在生物控制系统得作用和调节下,生物体必然要建立新得平衡状态以适应外界电磁环境条件得变化,因此产生某些生物效应,可应用于微波诊断、微波治疗、微波解冻、微波解毒和微波杀菌等。

## Slide 7: 微波炉
微波加热合成
1946 年,Raytheon公司得Percy Spencer在一个启动得雷达设备上工作时,突然发觉自己放在口袋里得巧克力融化了。经过思索和研究,她发现巧克力就是被微波所溶化。事实证明,微波幅射能引起食物内部得分子振动,从而产生热量。
1947 年,第一台微波炉问世。但大家用微波来煮饭烧菜还就是最近十几年得事。
微波很有“个性”:碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导她;可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分得食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收。微波炉正就是利用微波得这些特性制作得。

## Slide 8: 微波炉
微波加热合成
微波炉得外壳用不锈钢等金属材料制成,可以阻挡微波从炉内逃出,以免影响人们得身体健康。装食物得容器则用绝缘材料制成。微波炉得心脏就是磁控管。这个叫磁控管得电子管就是个微波发生器,她能产生每秒钟振动频率为24、5 亿次得微波。这种肉眼看不见得微波,能穿透食物达 5cm 深,并使食物中得水分子也随之运动,剧烈得运动产生了大量得热能,于就是食物“煮”熟了。

## Slide 9: 磁控管
微波加热合成
磁控管就是一种用来产生微波能得电真空器件。实质上就是一个置于恒定磁场中得二极管。管内电子在相互垂直得恒定磁场和恒定电场得控制下,与高频电磁场发生相互作用,把从恒定电场中获得能量转变成微波能量,从而达到产生微波能得目得。
磁控管由管芯和磁钢(或电磁铁)组成。管芯得结构包括阳极、阴极、能量输出器和磁路系统等四部分。

## Slide 10: 微波炉加热原理
微波加热合成
直流电源提供微波发生器得磁控管所
需得直流功率,微波发生器产生一个交
替变化得电场,作用在处于微波加热器
内得被加热物体上,被加热物体内得极
性分子因此随外电场变化而摆动,又因
为分子本身得热运动和相邻分子之间得
相互作用,使分子随电场变化而摆动得
规则受到了阻碍和干扰,从而产生了类
似于摩擦得效应,使一部分能量转化为
分子杂乱运动得能量,使分子运动加剧,
从而被加热物质温度迅速升高。

## Slide 11
大家有疑问的，可以询问和交流
可以互相讨论下，但要小声点

## Slide 12: 微波加热特点
微波加热合成
与传统加热方法不同,在微波加热过程中,热从材料内
部产生而不就是从外部热源吸收。所以被加热物质得温度梯
度和热流与传统加热方法中得相反,因此,被加热物体不
受大小及形状得限制,大小工件都能被加热。

## Slide 13: 微波加热特点
微波加热合成
实验表明极性分子溶剂吸收微波能而被快速加热,
非极性分子溶剂几乎不吸收微波能,升温很小。水、
醇类、羧酸类等极性溶剂都在微波作用下被迅速加
热,有些已达到沸腾,而非极性溶剂几乎不升温。
微波加热大体上可认为就是介电加热效应。

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/827122036122006053