## Slide 1
移动Adhoc网络
汇报人：AA
2024-01-23

## Slide 2
目录
引言
移动Adhoc网络体系结构
移动Adhoc网络路由协议
移动Adhoc网络传输层协议
移动Adhoc网络安全问题与挑战
移动Adhoc网络应用场景与实例分析

## Slide 3
01
引言

## Slide 4
移动设备的普及
智能手机、平板电脑等移动设备的普及，使得人们越来越依赖于无线网络进行通信，移动Adhoc网络能够满足这种需求。
无线网络的普及
随着无线通信技术的快速发展，无线网络已经渗透到人们生活的方方面面，为移动Adhoc网络的发展提供了广阔的应用前景。
应急通信的需求
在自然灾害、突发事件等紧急情况下，传统的通信网络可能会受到破坏，而移动Adhoc网络能够快速组建临时网络，为应急救援提供通信保障。
背景与意义

## Slide 5
定义
01
移动Adhoc网络是一种由移动节点自发组织形成的、无中心的、自组织的无线网络，网络中的节点可以自由移动，并且具有路由和转发数据的能力。
特点
02
移动Adhoc网络具有无中心、自组织、动态拓扑、多跳路由、有限带宽和能量受限等特点。
应用领域
03
移动Adhoc网络在军事通信、应急通信、智能交通、智能家居等领域具有广泛的应用前景。
移动Adhoc网络概述

## Slide 6
目前，移动Adhoc网络的研究主要集中在路由协议、网络安全、服务质量保障等方面，已经取得了一系列重要的研究成果。
研究现状
未来，移动Adhoc网络将朝着更高带宽、更低时延、更安全可靠的方向发展，同时将与其他网络技术进行融合，形成更为强大的网络体系。此外，随着人工智能、大数据等技术的不断发展，移动Adhoc网络的应用领域将进一步拓展。
发展趋势
研究现状与发展趋势

## Slide 7
02
移动Adhoc网络体系结构

## Slide 8
03
动态拓扑
由于节点的移动性，网络拓扑结构不断发生变化，要求网络具有快速自适应能力。
01
无中心自组织
移动Adhoc网络中的节点地位平等，无需中心节点进行协调，网络拓扑结构动态变化。
02
多跳通信
节点之间通过多跳方式实现通信，每个节点既是终端也是路由器，具有报文转发能力。
网络拓扑结构

## Slide 9
具有报文收发和路由功能，可与其他节点直接通信。
移动终端节点
路由节点
网关节点
除具备移动终端节点的功能外，还负责维护路由信息、进行路由选择和数据转发。
连接移动Adhoc网络与外部网络（如Internet），实现协议转换和数据交换。
03
02
01
节点类型与角色

## Slide 10
应用层
提供面向应用的服务，如文件传输、电子邮件、远程登录等。
传输层
提供可靠的端到端数据传输服务，包括流量控制、差错恢复等。
网络层
负责路由选择、拥塞控制、网络互联等。
物理层
提供无线传输的物理媒介，负责频率选择、调制与解调等。
数据链路层
负责数据成帧、差错控制、媒体访问控制（MAC）等。
协议栈组成及功能

## Slide 11
03
移动Adhoc网络路由协议

## Slide 12
表驱动路由协议
每个节点维护一张或多张路由表，根据网络拓扑变化更新路由表，以选择最佳路径。这类协议具有较快的路由发现速度和较低的通信开销，但可能不适应网络拓扑的快速变化。
按需路由协议
当源节点需要向目的节点发送数据时，才启动路由发现过程。这类协议能够适应网络拓扑的动态变化，但路由发现过程可能引入一定的延迟。
混合路由协议
结合了表驱动路由协议和按需路由协议的特点，根据网络状况灵活选择路由策略。这类协议试图在路由性能和适应性之间取得平衡。
路由协议分类及特点

## Slide 13
DSDV（Destination-Sequenced Distance-Vector）：一种表驱动路由协议，通过定期交换路由信息来维护路由表。DSDV使用目的节点序列号来避免路由环路，并采用跳数作为路径度量。然而，DSDV在网络规模较大或拓扑变化频繁时性能较差。
AODV（Ad hoc On-Demand Distance Vector）：一种按需路由协议，当源节点需要向目的节点发送数据时，启动路由发现过程。AODV使用RREQ和RREP消息进行路由发现和路由回复，通过建立反向路径来实现路由的对称性。AODV在网络拓扑变化时具有较好的适应性，但可能引入一定的路由发现延迟。
OLSR（Optimized Link State Routing）：一种表驱动路由协议，通过选择一部分节点作为MPR（多点中继）节点来减少网络中的广播开销。OLSR使用Hello和TC消息来维护网络拓扑信息和链路状态信息，并采用Dijkstra算法计算最短路径。OLSR在网络规模较大时具有较好的性能表现，但需要合理设置MPR节点的选择策略。
典型路由协议分析

## Slide 14
负载均衡
评估路由协议在网络中的负载均衡性能。这包括协议是否能够合理分配网络资源，避免某些节点或链路过载，从而提高整体网络性能。
路由开销
评估路由协议在维护路由信息和进行数据传输时所产生的通信开销。这包括控制消息的交换频率、消息大小以及数据传输过程中的额外开销等。
路由延迟
评估路由协议在发现和维护路由过程中所引入的延迟。这包括路由发现延迟、路由维护延迟以及因路由失效而导致的重新路由延迟等。
路由稳定性
评估路由协议在网络拓扑变化时的稳定性和适应性。这包括协议对节点移动、链路失效等动态变化的反应速度以及重新建立稳定路由的能力。
路由协议性能评估

## Slide 15
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/856001235200010054