## Slide 1
第五章化工仪表概括总结

## Slide 2
目录
CONTENTS
化工仪表基本概念与分类
常见化工仪表类型及特点
化工仪表选型与安装要求
化工仪表操作与维护管理
化工仪表在生产过程中的应用实例
化工仪表发展趋势与挑战

## Slide 3
01
化工仪表基本概念与分类

## Slide 4
化工仪表是指用于化工生产过程中测量、显示、记录和控制工艺参数的仪器和设备。
化工仪表在化工生产中起着至关重要的作用，它们能够实时监测和控制生产过程中的各种参数，确保生产安全、稳定和高效。
定义及作用
作用
化工仪表定义

## Slide 5
分析仪表
用于对物质成分、性质等进行分析的仪表，如PH计、电导仪等。
物位仪表
用于测量容器中液体或固体物料高度的仪表，如液位计、料位计等。
流量仪表
用于测量管道中流体流量的仪表，如流量计、节流装置等。
温度仪表
用于测量物体热度的仪表，如温度计、热电偶等。
压力仪表
用于测量气体或液体压力的仪表，如压力表、压力变送器等。
仪表分类

## Slide 6
测量范围
指仪表能够测量的参数范围。
精度等级
指仪表的测量结果与真实值之间的接近程度，通常以百分比表示。
重复性
指在同一条件下，对同一被测量进行多次测量时，仪表提供相近结果的能力。
稳定性
指仪表在长时间使用过程中，保持其性能参数不变的能力。
相关术语解析

## Slide 7
02
常见化工仪表类型及特点

## Slide 8
玻璃管温度计
压力式温度计
热电阻温度计
热电偶温度计
温度测量仪表
01
02
03
04
利用热胀冷缩原理，通过玻璃管内液体的高度变化来测量温度。
利用密闭系统内的气体、液体或固体的压力变化来测量温度。
利用金属导体的电阻随温度变化的特性来测量温度。
利用两种不同金属导体或半导体的温差电效应来测量温度。

## Slide 9
利用弹性元件（如弹簧管、膜片等）在压力作用下产生弹性变形来测量压力。
弹性式压力表
负荷式压力表
电测式压力表
利用液柱或活塞等敏感元件在压力作用下产生位移来测量压力。
利用压力传感器将压力转换为电信号进行测量，具有高精度、高稳定性等特点。
03
02
01
压力测量仪表

## Slide 10
差压式流量计
转子流量计
涡轮流量计
电磁流量计
流量测量仪表
利用流体通过节流装置产生的差压与流量之间的关系来测量流量。
利用流体对涡轮叶片的推动作用使涡轮旋转，通过测量涡轮的转速或转数来测量流量。
利用流体对转子的推动作用使转子旋转，通过测量转子的转速或转数来测量流量。
利用法拉第电磁感应定律来测量导电介质在管道中的体积流量。

## Slide 11
通过直接读取液位高度或容器内介质的高度来测量物位。
直读式物位计
利用浮子随液位变化而上下移动的原理来测量物位。
浮子式物位计
利用液柱产生的静压力与液柱高度成正比的关系来测量物位。
差压式物位计
利用电容极板间电容量的变化来测量物位变化。
电容式物位计
物位测量仪表

## Slide 12
03
化工仪表选型与安装要求

## Slide 13
选择仪表时，要考虑被测介质的性质、测量范围、测量精度和测量环境等条件，确保仪表能够适应实际工艺需求。
适应性原则
在满足工艺要求的前提下，尽量选择价格合理、性能稳定、维护方便的仪表。
经济性原则
优先选用技术成熟、性能先进、可靠性高的仪表，以提高测量准确性和自动化水平。
先进性原则
考虑未来工艺改进和扩展的可能性，选择具有可扩展性和升级潜力的仪表。
可扩展性原则
选型原则与方法

## Slide 14
根据测量原理和工艺要求，选择合适的安装位置，确保测量准确性和安全性。
安装位置
安装环境
安装方式
接线与接地
注意环境温度、湿度、振动、腐蚀等因素对仪表的影响，采取必要的防护措施。
根据仪表类型和测量要求，选择合适的安装方式，如法兰安装、螺纹安装等。
按照仪表接线图正确接线，注意信号线与电源线的隔离和屏蔽，确保接地良好。
安装规范及注意事项

## Slide 15
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/857053152141006041