## Slide 1: 2.1数据通信系统
源系统
  源点：源点设备产生通信网络要传输的数据。
  发送器：通常源点生成的数据要通过发送器编码后才能够在传输系统中进行传输。
目的系统
  接收器：接收传输系统传送过来的信号，并将其转换为能够被目的设备处理的信息。
  终点：终点设备从接收器获取传送来的信息。
传输系统
  可以是简单的物理通信线路
  也可以是连接源系统和目的系统之间的复杂网络设备
噪声
信源
发送器
信道
接收器
信宿
源系统
目的系统

## Slide 2: 数据通信的基本过程
5个阶段
包含两项内容：数据传输和通信控制
  过程 与打电话比较
  建立物理连接 拨号，拨通对方
  建立逻辑连接 互相确认身份
  数据传输 互相通话
  断开逻辑连接 互相确认要结束通话
  断开物理连接 双方挂机
*注意，并不是所有的数据通信都需要全部5个阶段。

## Slide 3: 2.2基本概念
数据与信号
信道
通信方式
传输方式
同步

## Slide 4: 2.2.1数据与信号
数据（Data）
  传递（携带）信息的实体。
信息（Information）
  数据的内容或解释。
信号（Signal）
  数据的物理量编码（通常为电编码），数据以信号的形式在介质中传播

## Slide 5
模拟信号
  时间上连续，包含无穷多个信号值
数字信号
  时间上离散，仅包含有限数目的信号值。最常见的是二值信号
t
a） 模拟信号
t
b） 数字信号

## Slide 6
周期信号
信号由不断重复的固定模式组成（如正弦波）
非周期信号
信号没有固定的模式和波形循环（如语音的音波信号）。
t
T
T
T
t
T
T
T
周期信号
非周期信号
t
t

## Slide 7
信息编码：将信息用二进制数表示的方法
  例如：ASCII编码、BCD编码等
数据编码：将数据用物理量表示的方法
  例如：字符“A”的ASCII编码为01000001，其数据编码可能为
0
1
0
0
0
0
0
1
t

## Slide 8
信息通过数据通信系统进行传输的过程
  把携带信息的数据用物理信号形式通过信道传送到目的地
    信息和数据（二进制位）不能直接在信道上传输
  编码：数据→适合传输的数字信号——便于同步、识别、纠错
  调制：数字信号→适合传输的形式——按频率、幅度、相位
  解调：接收波形→数字信号
  解码：数字信号→原始数据
信息→数据→信号→在信道上传输→信号→数据→信息
数据编码
调制
解调
数据解码
01000001
“A”
01000001
“A”
信道
信息编码
信息解码

## Slide 9: ... --- ...

## Slide 10
不同类型的信号在不同类型的信道上传输有4种情况：
数据：模拟数据 数字数据
信号：模拟信号 数字信号
信道：模拟信道 数字信道

## Slide 11
模拟传输和数字传输所使用的技术
语音
移频,调制
模拟
数字
模拟
模拟
PCM编码
数字
数字
数字编码
数字
模拟数据，模拟信号
数字数据，模拟信号
数字数据，数字信号
模拟数据，数字信号
1010
1010
调制

## Slide 12
编码与调制的区别
  编码：用数字信号承载数字或模拟数据
  调制：用模拟信号承载数字或模拟数据
Encoder
Decoder
数字或
模拟数据
数字信号
x(t)
g(t)
数字或
模拟数据
编码与解码
数字信道
发送方
接收方
g(t)
编码
解码

## Slide 13
调制与解调
数字或
模拟数据
Modulator
Demodulator
数字或
模拟数据
模拟信号
g(t)
s(t)
g(t)
载波
模拟信道
发送方
接收方
调制
解调制

## Slide 14: 2.2.2 信道
信道（Channel）：传送信息的线路（或通路）
数字信道：以数字脉冲形式（离散信号）传输数据的信道
  计算机网络中主要采用数字信道进行数据传输
  ADSL、ISDN、DDN、ATM、局域网
模拟信道：以连续模拟信号形式传输数据的信道
  CATV、无线电广播、电话拨号线路

## Slide 15
数字通信与模拟通信
  数字通信
    在数字信道上实现模拟信息或数字信息的传输
  模拟通信
    在模拟信道上实现模拟信息或数字信息的传输
数字通信的特点
  抗噪声（干扰）能力强
  可以控制差错，提高了传输质量
  便于用计算机进行处理
  易于加密、保密性强
  可以传输语音、数据、影像，通用、灵活
  占用信道频带较宽。（列：一路模拟电话的频带为4kHz带宽，一路数字电话约占64kHz，这是模拟通信目前仍有生命力的主要原因。）

## Slide 16
计算机通信仅在不得已的情况下，才会采用模拟通信，如通过电话线拨号上网。

## Slide 17: 2.2.3 通信方式
单工
数据单向传输（例：无线电广播）
半双工
数据可以双向交替传输，但不能在同一时刻双向传输（例：对讲机）
全双工
数据可以双向同时传输（例：电话）
  需要具有两条物理上独立的传输线路；
  或者需要具有一条物理线路上的两个信道，分别用于不同方向的信号传输。

## Slide 18
发送器
接收器
发送器/接收器
发送器/接收器
发送器/接收器
发送器/接收器
单工方式：
半双工方式：
全双工方式：
A站
B站
可同时
不可同时

## Slide 19: 2.2.4 传输方式
基带传输：不需调制，编码后的数字脉冲信号直接在信道上传送。
  例如：以太网（局域网）
频带传输：数字信号调制成模拟信号后再传送，接收方需要解调。
  例如：通过电话网络传输数据
宽带传输： 通过借助频带传输,把信号调制成频带为几十MHZ到几百MHZ的模拟信号后再传送，接收方需要解调。
  例如：闭路电视的信号传输

## Slide 20: 2.2.5 同步方式
同步的因素：
  同步脉冲频率
  数据从什么时候开始，什么时候结束
  位边界
  数据块边界
数据通信中需要在三个层次上实现同步：
  位——位同步
  字符——字符同步
  帧(Frame)——帧同步

## Slide 21
同步脉冲：用于码元的同步定时，识别码元从何时开始
●同步脉冲也可位于码元的中部
●一个码元也可有多个同步脉冲相对应
t
码元1
码元2
码元3
码元4
码元5
信号
同步脉冲
t

## Slide 22: 位同步
目的：使接收端与发送端在时间基准上一致
  外同步——发送端发送数据之前发送同步脉冲信号，接收方用接收到的同步信号来锁定自己的时钟脉冲频率。
  自同步——通过特殊编码（如曼彻斯特编码），使数据编码信号中包含同步信号，接收方从数据编码信号提取同步信号来锁定自己的时钟脉冲频率。

## Slide 23: 字符同步
目的：找到正确的字符边界
常用的为起止式（异步式）。在这种方式中，每个字符的传输需要：
  1个起始位、5～8个数据位、1、1.5或2个停止位
采用这种同步方式的通信也称“异步通信”
起止式的优缺点：
  频率的漂移不会积累，每个字符开始时都会重新获得同步
  每两个字符之间的间隔时间不固定
  增加了辅助位，所以传输效率低
    例如，采用1个起始位、 8个数据位、 2个停止位时，其传输效率为8/11≈73％
起始位
数据位
停止位
字符间隔不固定
1个字符时间
逻辑“0”
逻辑“1”

## Slide 24: 帧同步
目的：识别一个帧的起始和结束
帧（Frame）：数据链路中的传输单位——包含数据和控制信息的数据块
  面向字符的——以同步字符（SYN，16H）来标识一个帧的开始，适用于数据为字符类型的帧
  面向比特的——以特殊位序列（7EH，即01111110）来标识一个帧的开始，适用于任意数据类型的帧
帧起始
控制信息
数据
帧结束
校验和
0 ~ n bit
8bit
8bit
8~32
m
7EH
7EH

## Slide 25
信息 |  | 帧 | 小帧 | 字 | 二进制位号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 识别参数字代码 |  | 信息 |  |  |  | 识别参数字代码 |  | 信息 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 4D | 3D | 2D | 1D |  |  | 4D | 3D | 2D | 1D
 |  |  |  |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
日期 | 年 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 十位 |  |  |  | 0 | 0 | 个位 |  |  | 
 | 月 |  | 2 | 33 | 0 | 0 | 十位 |  |  |  | 0 | 1 | 个位 |  |  | 
 | 日 |  | 3 | 33 | 0 | 0 | 十位 |  |  |  | 1 | 0 | 个位 |  |  | 
机号 |  |  | 4 | 33 | 0 | 0 | 十位 |  |  |  | 1 | 1 | 个位 |  |  | 
 |  | 4 | 1 | 33 | 0 | 1 | 千位 |  |  |  | 0 | 0 | 百位 |  |  | 
 |  |  | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 十千位 |  |  | 
航次 |  |  | 3 | 33 | 0 | 1 | 十位 |  |  |  | 1 | 0 | 个位 |  |  | 
 |  |  | 33 | 0 | 1 | 千位 |  |  |  | 1 | 1 | 百位 |  |  |  | 
重心 |  | 4 | 1 | 33 | 1 | 0 | 个％ |  |  |  | 0 | 0 | 十分位％ |  |  | 
 |  |  | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 十位％ |  |  | 
起飞重量 |  |  | 3 | 33 | 1 | 0 | 十位吨 |  |  |  | 1 | 0 | 个位吨 |  |  | 
 |  |  | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 百位吨 |  |  |  | 
时间 | 秒 | 每 | 1 | 37 | 0 | 0 | 十位秒 |  |  |  | 0 | 0 | 个位秒 |  |  | 
 | 分 |  | 2 | 37 | 0 | 0 | 十位分 |  |  |  | 0 | 0 | 个位分 |  |  | 
 | 小时 |  | 3 | 37 | 0 | 0 | 十位小时 |  |  |  | 0 | 0 | 个位小时 |  |  | 

## Slide 26
复习
①计算机网络的硬件设备
IP地址
②IP地址与域名 IPV6地址
域名系统
③网络协议
主体设备
传输介质
连接设备

## Slide 27
通信技术基础知识
通信的基本概念
通信系统
数据通信的基本概念
传输方式
信息、信息量
信号
通信系统模型：模拟、数字
通信系统的主要性能指标：模拟、数字
基本概念
数据通信系统组成
数据传输代码
并行传输与串行传输；异步传输与同步传输
单工、半双工和全双工传输；基带、频带和宽带传输
△
△
*
*
Notes: 1）一类线：主要用于传输语音.不同于数据传输。 2）二类线：用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌 3）三类线：用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4）四类线：用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5）五类线：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输率为100MHz，用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6）超五类线：超5类具有衰减小，串扰少，主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。 7）六类线：提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于：改善了在串扰以及回波损耗方面的性能，对于新一代全双工的高速网络应用而言，优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型，布线标准采用星形的拓扑结构，要求的布线距离为：永久链路的长度不能超过90m，信道长度不能超过100m。

## Slide 28: 通信的基本概念△
①什么是通信？
②从古至今有哪些通信活动？
Notes: 1）一类线：主要用于传输语音.不同于数据传输。 2）二类线：用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌 3）三类线：用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4）四类线：用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5）五类线：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输率为100MHz，用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6）超五类线：超5类具有衰减小，串扰少，主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。 7）六类线：提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于：改善了在串扰以及回波损耗方面的性能，对于新一代全双工的高速网络应用而言，优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型，布线标准采用星形的拓扑结构，要求的布线距离为：永久链路的长度不能超过90m，信道长度不能超过100m。

## Slide 29: 通信的基本概念△
烽火传军情
飞鸽传书
Notes: 1）一类线：主要用于传输语音.不同于数据传输。 2）二类线：用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌 3）三类线：用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4）四类线：用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5）五类线：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输率为100MHz，用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6）超五类线：超5类具有衰减小，串扰少，主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。 7）六类线：提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于：改善了在串扰以及回波损耗方面的性能，对于新一代全双工的高速网络应用而言，优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型，布线标准采用星形的拓扑结构，要求的布线距离为：永久链路的长度不能超过90m，信道长度不能超过100m。

## Slide 30: 通信的基本概念△
1837年莫尔斯发明了电报
1876年贝尔发明了电话机
收音机、电视机、卫星、计算机等
Notes: 1）一类线：主要用于传输语音.不同于数据传输。 2）二类线：用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌 3）三类线：用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4）四类线：用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5）五类线：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输率为100MHz，用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6）超五类线：超5类具有衰减小，串扰少，主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。 7）六类线：提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于：改善了在串扰以及回波损耗方面的性能，对于新一代全双工的高速网络应用而言，优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型，布线标准采用星形的拓扑结构，要求的布线距离为：永久链路的长度不能超过90m，信道长度不能超过100m。

## Slide 31: 通信的基本概念△
通信是人-人、人-机器、机器-机器之间进行信息的传递与交换。
（一）信息、信息量
1.信息
①通信的目的？
②什么是信息？（意义）信息有哪些表现形式？
（图像、文本、声音、数据）
2.信息量
①表示传输信息的多少
②单位：比特(bit是位的意思）二进制信息量为1bit(0,1)，四进制为2bit(00,01,10,11)
Notes: 1）一类线：主要用于传输语音.不同于数据传输。 2）二类线：用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌 3）三类线：用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4）四类线：用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5）五类线：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输率为100MHz，用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6）超五类线：超5类具有衰减小，串扰少，主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。 7）六类线：提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于：改善了在串扰以及回波损耗方面的性能，对于新一代全双工的高速网络应用而言，优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型，布线标准采用星形的拓扑结构，要求的布线距离为：永久链路的长度不能超过90m，信道长度不能超过100m。

## Slide 32: 通信的基本概念△
(二）信号
1.概念
运载消息的工具，信息的物理载体。
主要有光信号、声信号和电信号
通信系统中主要用电信号或光信号为主。（传输介质中）
2.类型
Notes: 1）一类线：主要用于传输语音.不同于数据传输。 2）二类线：用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌 3）三类线：用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4）四类线：用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5）五类线：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输率为100MHz，用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6）超五类线：超5类具有衰减小，串扰少，主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。 7）六类线：提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于：改善了在串扰以及回波损耗方面的性能，对于新一代全双工的高速网络应用而言，优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型，布线标准采用星形的拓扑结构，要求的布线距离为：永久链路的长度不能超过90m，信道长度不能超过100m。

## Slide 33: 通信系统＊
电话机的送话机、电视摄像机
作用：调制、编码、加密等
固有的、集合、干扰有用信号
与发送设备作用相反
电话机中的受话器、电视屏幕
信源：信息 原始电信号 发送设备：处理原始电信号（调制、编码、加密等） 信道：传输介质（有线、无线）
Notes: 2）二类线：用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌 3）三类线：用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4）四类线：用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5）五类线：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输率为100MHz，用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6）超五类线：超5类具有衰减小，串扰少，主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。 7）六类线：提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于：改善了在串扰以及回波损耗方面的性能，对于新一代全双工的高速网络应用而言，优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型，布线标准采用星形的拓扑结构，要求的布线距离为：永久链路的长度不能超过90m，信道长度不能超过100m。

## Slide 34: 通信系统＊
电话机的送话机、电视摄像机
作用：调制、编码、加密等
固有的、集合、干扰有用信号
与发送设备作用相反
电话机中的受话器、电视屏幕
信道：传输介质（有线、无线） 接收设备：发送设备的反变换 信宿：电信号 信息
Notes: 2）二类线：用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌 3）三类线：用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4）四类线：用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5）五类线：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输率为100MHz，用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6）超五类线：超5类具有衰减小，串扰少，主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。 7）六类线：提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于：改善了在串扰以及回波损耗方面的性能，对于新一代全双工的高速网络应用而言，优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型，布线标准采用星形的拓扑结构，要求的布线距离为：永久链路的长度不能超过90m，信道长度不能超过100m。

## Slide 35: 通信系统＊
例如：电话、广播、电视
（一）模拟通信系统模型

## Slide 36
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/908015064117006022