## Slide 1
呼吸机常见模式及参数设置通用课件

## Slide 2
呼吸机基础知识
呼吸机常见模式
呼吸机参数设置
呼吸机使用注意事项
特殊情况处理
目录
CONTENTS

## Slide 3
01
呼吸机基础知识

## Slide 4
呼吸机通过机械方式产生正压或负压，帮助患者完成吸气和呼气动作。
呼吸机通常由气路、控制电路和人机界面等部分组成，气路负责气体输送和排放，控制电路负责控制呼吸机的运行，人机界面则提供用户操作和显示功能。
呼吸机的工作原理基于压力差，通过调节压力和流量来模拟自然呼吸过程。
呼吸机工作原理

## Slide 5
根据预设的潮气量或分钟通气量来调节呼吸频率和吸气压力。
定容型呼吸机
定压型呼吸机
混合型呼吸机
通过调节吸气压力来控制潮气量，呼吸频率由患者自主控制。
结合定容和定压的特点，既能控制潮气量又能控制吸气压力。
03
02
01
呼吸机类型

## Slide 6
用于治疗各种原因引起的呼吸衰竭、睡眠呼吸暂停综合征等。
适应症
患者存在严重肺大泡、气胸等可能引起气压伤的疾病，以及存在严重血流动力学不稳定等情况。
禁忌症
呼吸机适应症与禁忌症

## Slide 7
02
呼吸机常见模式

## Slide 8
控制模式是呼吸机最基本的模式，通过预设参数控制呼吸机的输出，以辅助或替代患者的自主呼吸。
在控制模式下，呼吸机完全接管患者的呼吸，按照预设的频率、潮气量、吸呼比等参数进行强制通气。这种模式主要用于中枢或外周神经受损、肌肉病变或严重COPD等导致呼吸衰竭的患者。
控制模式

## Slide 9
辅助模式是在患者具备一定自主呼吸能力的情况下，呼吸机作为辅助工具，帮助患者完成通气过程。
在辅助模式下，患者自主吸气时触发呼吸机送气，呼吸机根据预设的参数提供合适的潮气量和通气支持。这种模式适用于中枢性疲劳但外周肌肉力量正常，能够主动触发呼吸机的患者。
辅助模式

## Slide 10
自主模式允许患者自行控制呼吸机的送气，呼吸机仅作为辅助工具，根据患者的吸气努力提供适当的支持。
在自主模式下，患者通过自己的吸气努力触发呼吸机送气，呼吸机根据患者的吸气努力和预设参数提供适当的通气支持。这种模式适用于具有一定自主呼吸能力和稳定通气需求的患者。
自主模式

## Slide 11
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/925310232133011040