## Slide 1
机械设计基础第七章机械运转速度波动的调节
汇报人：AA
2024-01-17

## Slide 2
机械运转速度波动概述
飞轮设计原理及应用
调速器工作原理及类型
机械运转速度波动调节方法
实验研究与分析
工程应用案例分享
目录

## Slide 3
01
机械运转速度波动概述

## Slide 4
机械运转速度波动是指机械设备在运行过程中，其速度不稳定，出现周期性或随机性的变化。
定义
根据波动性质的不同，机械运转速度波动可分为周期性速度波动和非周期性速度波动。
分类
定义与分类

## Slide 5
产生原因及影响因素
产生原因
机械运转速度波动主要由原动机的力矩波动、负载的力矩波动以及传动系统本身的特性等因素引起。
影响因素
机械系统的惯性、弹性以及阻尼等特性会对速度波动产生影响。此外，原动机和负载的特性、传动系统的结构和参数等也是影响速度波动的重要因素。

## Slide 6
危害
机械运转速度波动会导致机械设备的振动、噪音和磨损等问题，严重时甚至会影响设备的正常运行和使用寿命。
解决方法
为了减小机械运转速度波动，可以采取以下措施：选用合适的原动机和负载；优化传动系统的结构和参数；采用减振、隔振和消声等技术手段。同时，还可以通过控制系统来实现对机械运转速度的精确调节。
危害与解决方法

## Slide 7
02
飞轮设计原理及应用

## Slide 8
储存能量
飞轮以其转动惯量储存动能，在机械运转速度波动时释放或吸收能量，以减小速度波动。
平稳运转
通过飞轮的储能作用，可以减小周期性速度波动和非周期性速度波动，使机械运转更加平稳。
提高效率
飞轮可以减小原动机的功率输出波动，从而提高其工作效率和使用寿命。
飞轮作用及工作原理

## Slide 9
转动惯量
飞轮的转动惯量是其储存动能的能力，需要根据机械系统的需求来确定。
转速
飞轮的转速决定了其储存和释放能量的速率，需要根据机械系统的速度波动情况来确定。
质量和尺寸
飞轮的质量和尺寸需要综合考虑其转动惯量、转速以及机械系统的安装空间等因素来确定。
飞轮主要参数确定
03
02
01

## Slide 10
03
钟表机构
钟表机构中的摆轮就是一个小飞轮，它以其转动惯量储存能量，保证钟表机构的稳定运行。
01
内燃机
内燃机中的曲轴飞轮组就是一个典型的飞轮应用实例，它可以储存和释放能量，减小发动机的周期性速度波动。
02
轧钢机
轧钢机中的飞轮可以减小轧辊的速度波动，提高轧制精度和产品质量。
飞轮在机械系统中的应用实例

## Slide 11
03
调速器工作原理及类型

## Slide 12
调速器作用
调速器是一种自动调节装置，它根据柴油机负荷的变化，自动增减喷油泵的供油量，使柴油机能够以稳定的转速运行。
要点一
要点二
工作原理
调速器内部有一套杠杆机构，它根据负荷变化引起的转速变化，通过一套液压装置来驱动油量调节机构，从而实现供油量的自动增减。具体来说，当负荷减小时，转速升高，离心飞锤产生的离心力增大，推动油量调节机构减少供油量；反之，当负荷增大时，转速降低，离心飞锤产生的离心力减小，油量调节机构在复位弹簧的作用下增加供油量。
调速器作用及工作原理

## Slide 13
机械式调速器
机械式调速器通过一套纯机械的传动机构来实现供油量的调节。它结构简单、工作可靠、维修方便，但精度和灵敏度相对较低。
液压式调速器
液压式调速器利用液体的压力来传递动力和信号，实现供油量的调节。它具有结构紧凑、动作灵敏、稳定性好等优点，但液压油容易受到温度变化的影响。
电子式调速器
电子式调速器采用电子技术来实现供油量的调节。它具有调节精度高、响应速度快、易于实现自动化等优点，但结构复杂、成本高。
常见调速器类型介绍

## Slide 14
根据柴油机类型和使用要求选择
不同类型的柴油机和使用要求需要选用不同类型的调速器。例如，对于要求高精度调节的柴油机，应选用电子式调速器；对于要求简单可靠的柴油机，可选用机械式或液压式调速器。
考虑调速器的性能参数
在选用调速器时，需要考虑其性能参数如调节精度、响应速度、稳定性等是否满足使用要求。
考虑调速器的安装和维护
不同类型的调速器安装和维护方式不同，需要根据实际情况进行选择。例如，机械式和液压式调速器安装相对简单，而电子式调速器需要专业人员进行安装和调试。
调速器选用原则

## Slide 15
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938007036073006032